MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform Anexei Nr. 5 din Ordinul MMP nr. 135/2010, cu completarile solicitate prin Adresa nr. 11853/21.06.2017 eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Galati

Beneficiar:  	   LARA ECOPLANT SRL

Proiectant:  	   ECOAGRICOLA SRL

Nr. proiect:         E51/SP

DENUMIREA PROIECTULUI:

MODERNIZAREA SI EXTINDEREA EXPLOATATIEI DE CATINA LA FIRMA LARA ECOPLANT S.R.L.

Prezenta documentatie se refera exclusiv la investitia din intravilan

Iunie   2017

Titlu proiect:

MODERNIZAREA SI EXTINDEREA EXPLOATATIEI DE CATINA LA FIRMA LARA ECOPLANT S.R.L.

Beneficiar: LARA ECOPLANT S.R.L.

Proiectant:  ECOAGRICOLA S.R.L.

Administrator

Dr. ing. ZAMBILA GHEORGHE

- DENUMIREA PROIECTULUI

MODERNIZAREA SI EXTINDEREA EXPLOATATIEI DE CATINA LA FIRMA LARA ECOPLANT S.R.L.

Memoriul de prezentare a fost refacut conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 la Ordinul MMP nr. 135/2010, asa cum s-a solicitat prin Adresa nr. 11853/21.06.2017, eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Galati.

II. TITULAR

Numele companiei : LARA ECOPLANT S.R.L.

Adresa postala:         Satul Malu Alb, Comuna Draganesti, Nr. 120, judetul Galati.

Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail

Tel: 0740148960 ; e-mail:                               leica.adrian@gmail.com

Numele persoanei de contact:      		Leica Adrian-Teodor

Director/manager/administrator: 		Leica Adrian-Teodor

Responsabil pentru protectia mediului: 	Leica Adrian-Teodor

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Rezumatul proiectului

Documentatia prezenta, refacuta, se refera la investitia din intravilan din cadrul proiectului

MODERNIZAREA SI EXTINDEREA EXPLOATATIEI DE CATINA LA FIRMA LARA ECOPLANT S.R.L.,

aprobat pentru finantare prin Sub-Masura 4.1a, “INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE” fonduri puse la dispozitia investitorilor privati prin programul FEADR, PNDR 2014-2020.

Investitia din intravilan este parte a proiectului de modernizare si extindere a fermei de catina prin utilizarea fondurilor europene obtinute de beneficiar prin Cererea de finantare aprobata. In intravilan, la sediul social, LARA ECOPLANT SRL va realiza  o unitate de recoltare a fructelor de catina prin congelarea ramurilor cu fructe detasate prin taiere de pe arbusti. Procesul tehnologic se continua cu desprinderea fructelor congelate prin batozarea ramurilor cu fructe congelate, cantarirea, ambalarea, etichetarea si depozitarea fructelor de catina in stare congelata si livrarea acestora.

Investitiile care fac obiectul modernizarii fermei de catina, in extravilan, vor fi prezentate intr-o documentatie distincta care va fi depusa la APM Galati.

Conform legislatiei privind autorizarea constructiilor, aceasta investitie va fi realizata pe baza unei documentatii tehnico-economice distincte, corespunzator unui Certificat de urbanism distinct.

Investitia din intravilan, realizata cu fonduri europene, este identificata ca obiectul de investitie - Corp spatii frigorifice de recoltare si depozitare catina. Investitia va fi realizata in intravilanul Satului Malu Alb, Comuna Draganesti, Nr. 247, Judetul Galati.

3.1.1. Amplasamentul investitiei

Terenul pe care se amplaseaza investitia este intravilan, in satul Malu Alb, Comuna Draganesti, Nr. 247, Jud. Galati: T50, P182/41/1 si P182/41/1/1.

Terenul este inregistrat la OCPI Galati cu nr. cadastral 102351, in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie cu durata de 49 de ani, autentificat cu nr. 2437/24.06.2016.

In prezent terenul este liber de constructii.

3.1.2. Structurarea investitiei

a) Lucrari de constructii-montaj

Investitia in intravilan cuprinde urmatoarele doua obiecte:

- Corp spatii frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare catina ;

- Platforme si retele in intravilan;

a1) Corp spatii frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare catina

Prin amplasarea corpului de cladire pe teren, prin dimensiuni si distantele fata de vecinatati, ca si prin organizarea cailor de acces si de circulatie, investitia se incadreaza in planurile de urbanism aprobate.

Cladirea asigura integral functiunile tehnologice pentru operatiunile de : recoltare a boabelor de catina de pe ramurile aduse din camp (recolta bruta), conditionare si depozitare pana la prima livrare.

La iesirea din fluxurile de conditionare se obtine recolta neta, reprezentata de boabele de catina in stare congelata, ambalate in pungi sau saci de polietilena (5, 10 si 25 Kg).

Constructia va avea fundatii din beton armat si structura supraterana din stalpi si grinzi din metal. Inchiderile vor fi prevazute din panouri metalice termoizolante (sandwich).

Constructia este realizata cu deschidere transversala de 8.70 m interax. Cuprinde 14, pe doua tronsoane independente: un tronson de 8 travei, pe partea de vest si un tronson de 6 travei. Lumgimea traveelor este de 4,50 m interax, cu exceptia celei din extremitatea vestica, de 3,90 m interax.

Constructia cuprinde :

- 2 tuneluri de congelare (-28o ÷ -25oC);

- spatiu tehnologic pentru batozare si ambalare (+10o ÷ +12oC) ;

- 2 celule de depozitare in stare congelata (-15o ÷ -10oC) ;

- rampe receptie si de expeditie ;

- spatii anexe de depozitare a deseurilor vegetale (ramuri, frunze), spatii pentru depozitarea materialelor de curatenie;

- spatii pentru personal - vestiar, grup sanitar, sala de servirea mesei si de odihna.

Bilant teritorial

Suprafata teren		=  3.000,00 mp

Suprafata construita		=     569,70 mp

Suprafata desfasurata		=     569,70 mp

Suprafata utila			=     499.01 mp

a2) Platforme si retele in intravilan

Platforme

Platformele de circulatie vor fi proiectate cu infrastructura de balast si suprafata rulabila de beton rutier, prevbazute pentru trafic greu cu fecventa redusa.

Platformele sunt prevazute cu pante si rigole pentru dirijarea apelor pluviale spre spatiile verzi adiacente.

Platformele cuprind:

- platforma de circulatie, cu suprafata rulabila din piatra sparta, 365,13 mp;

- platforma de intoarcere, cu suprafata rulabila din piatra sparta, 101,00 mp;

- platforma de depozitare boxpaleti, 48,34 mp.

Total platforme: 514,47 mp

Retele

In incinta sunt rpevazute umratoarele tipuri de retele:

- retele de alimentare cu apa, cu bransare la reteaua publica locala, 117 ml;

- retele de canalizare menajera, cu bransare la reteaua publica locala, 109 ml;

- retea de alimentare cu energie electrica de medie tensiune, de la reteaua apartinand SEN la postul de transformare amplasat in partea de est a incintei, realizata conform conditiilor impuse de administratorul retelei;

- retele electrice de forta, joasa tensiune, 105 ml ;

- retele de impamnantar, 164 ml.

b) Achizitii de utilaje si echipamente

b1) Echipamente cu montaj pentru instalatii frigorifice si climatizare

- grup frigorific compresor-condensator, la tuneluri de congelare (-28oC ÷ - 25oC), 1 buc.;

- racitoare (suflante) in tunelele de congelare, 2 buc.;

- usa frigorifica bantanta la tunel de congelare, 1 buc.;

- usa frigorifica glisanta la tunel de congelare, 1 buc.;

- grup frigorific compresor-condensator, la depozite de congelate (-15oC ÷ - 10oC), 1 buc.;

- racitoare (suflante) in depozitele de congelate, 2 buc.;

- usa frigorifica bantanta la tunel de congelare, 1 buc.;

- usa frigorifica glisanta la tunel de congelare, 1 buc.;

- grup frigorific compresor-condensator, la instalatia de clima  (-28oC ÷ - 25oC), 1 buc.;

- racitoare (suflante) in spatiile tehnologice climatizate, 2 buc.

Agentul de racire utilizat la instalatiile frigorifice este R 404.

b2) Echipamente tehnologice cu montaj

- batoza de catina, 1 buc.;

- echipament de dozare boabe de catina tip cantar in flux continuu, 1 buc.

b3) Echipamente utilitare cu montaj

- post de transformare, Pi = 215 kW, 1 buc.;

b4) Echipamente tehnologice fara montaj

- cantar electronic, 300 Kg, la rampa de receptie, 1 buc.;

- cantar de masa, 30 Kg, la sala de livrari in cantitati mici, 1 buc.;

- masa pentru cantar, 30 Kg, la sala de livrari in cantitati mici, 1 buc.;

- lada congelare, la sala de livrari in cantitati mici, 1 buc.;

- dispozitiv de lipire termica pentru pungi/saci polietilena, in spatiul tehnologic de batozare/coditionare/ambalare, 1 buc.

b5) Utilaje si echipamente de incarcare - descarcare in fluxul tehnologic

- transpaleta electrica cu catarg, 1 buc. ;

- transpaleta manuala 1 buc.

b6) Dotari

- mobililer in spatiile pentru personal;

- boxpaleti tunele (pentru recolta bruta), 144 buc.;

- boxpaleti deozite de congelate pentru produse finite), 190 buc.

  - Justificarea necesităţii proiectului

LARA ECOPLANT S.R.L., propune realizarea investitiei ca urmare a valorificarii oportunitatilor de finantare cu fonduri europene prin masurile si submasurile de finantare din cadrul programului FEADR.

Prin proiectul propus au fost stabilite solutii tehnice optime pentru construirea spatiilor frigorifice tehnologice in care se vor crea fluxuri tehnologice conform legislatiei de recoltare si de depozitare a fructelor pentru mentinerea calitatilor nutritive si principiilor active ale acestora, ca si pentru mentinerea valorii factorilor de mediu in limitele stabilite prin legislatia de protectie a factorilor de mediu.

Prin implementarea proiectului in intavilan si in extravilan, beneficiarul va asigura cresterea viabilitatii economice a firmei precum si cresterea valorii adaugate a productiei de frcute prin modul de recoltare si de depozitare, livrand pe piata fructe de catina cu valoare nutritiva ridicata, obtinute intr-un sistem de cultura ecologica. Se vor crea locuri de munca prin valorificarea fortei de munca disponibile din zona.

3.3. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie, amplasamente)

In Plansa nr. A0 - Plan de situatie intravilan - Plan general, sunt reprezentate limitele amplasamentului proiectului, limitele proprietatii, situatia utilitatilor in zona, suprafetele ocupate cu constructii definitive, suprafete ocupate cu platforme betonate si cu platforme pietruite de circulatie, pozitia platformelor de intoarcere, a platformelor de depozitare a ambalajelor si a pubelelor cu deseuri menajere, suprafetele amenajate ca spatii verzi (cf. legendei din plansa).

Prin proiectul propus, suprafata de 600 mp reprezinta teren ocupat temporar, pentru amenajarea organizarii de santier.

Terenul aferent investitiei este liber de constructii.

In Plansa nr. A0 sunt reprezentate pozitiile utilitatilor necesare pentru functionarea proiectului fata de limita incintei:

- linie de medie tensiune apartinand SEN (Sistemului Energetic National);

- retea de alimentare cu apa potabila, care apartine satului Malu Alb, Comuna Draganesti, la limita proprietatii, administrata de Compania de utilitati APA CANAL SA GALATI;

- retea de canalizare, care apartine satului Malu Alb, Comuna Draganesti, la limita proprietatii, administrata de Compania de utilitati APA CANAL SA GALATI.

Investitia va fi amplasata pe un teren intravilan din satul Malu Alb, Comuna Draganesti, Nr. 247, Jud. Galati: T50, P182/41/1 si P182/41/1/1, inregistrat la OCPI Galati cu nr. cadastral 102351, in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie cu durata de 49 de ani, autentificat cu nr. 2437/24.06.2016.

Terenul are suprafata de 3.000 mp, fiind liber de constructii.

Bilantul teritorial al investitiei din intravilan este prezentat mai jos:

Suprafata teren		=  3.000,00 mp

Suprafata construita		=     569,70 mp

Suprafata desfasurata		=     569,70 mp

Suprafata utila			=     499.01 mp.

POT=  19 %;  CUT= 0,19.

Suprafata spatiilor verzi din incinta reprezinta mai mult de 20% din suprafata terenului aferent investitiei.

Vecinatatile terenului sunt:

NORD-proprietate privata, Marin G.;

SUD-proprietate privata, Caraiman M;

EST-proprietate privata, Dogaru S.;

VEST-drum (strada).

Coordonatele STEREO 70 aferente amplasamentului incintei din intravilan, citite din fisierul corespunzator documentatiei topografice, sunt prezentate in tabelul prezentat mai jos.

| Nr.crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 691408,020 | 481703,347 |
| 2 | 691409,302 | 481688,237 |
| 3 | 691503,714 | 481701,380 |
| 4 | 691611,769 | 481717,743 |
| 5 | 691608,940 | 481731,022 |
| 6 | 691501,147 | 481716,075 |

Amplasamentul proiectului nu este in zona transfrontaliera.

Constructii realizate in intravilan

Prin prezentul proiect se propune construirea unui corp de cladire care va cuprinde spatii tehnologice care au functiuni specifice in cadrul tehnologiei de recoltare si de depozitare catina:

- 2 tuneluri de congelare in care vor fi introduse ramurile cu fructe de catina recoltate din camp (recolta bruta);

- spatiu cu temperatura controlata pentru batozarea ramurilor congelate cu separarea fructelor de catina, (recolta neta) in forma congelata, cantarirea, ambalarea, etichetarea si lotizarea; inlaturarea resturilor vegetale intr-un spatiu de depozitare temporara;

- 2 celule de depozitare in stare congelata, in care se depoziteaza fructele de catina ambalate, pregatite pentru  livrare;

- rampe receptie si de expeditie;

- spatii anexe de depozitare a deseurilor vegetale (ramuri, frunze), spatii pentru depozitarea materialelor de curatenie;

- spatii pentru personal - vestiar, grup sanitar, sala de servirea mesei si de odihna.

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc.) Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Planurile care sunt atasate acestei documentatii sunt:

- Plan de amplasament si de delimitare a imobilului;

- Plansa nr. A0-Plan de situatie intravilan-Plan general

- Plansa nr. A1- Plan cota +/- 0,00 Sectiune transversala si sectiune longitudinala cu compartimentari si cu destinatia compartimentelor in functie de fluxurile stabilite pentru proiectul propus;

- Plansa nr. A2, Fatade si invelitoare (ale corpului principal de cladire);

- Plansa IS01 – Plan de situatie, Retele apa-canal;

- Plansa IE01 Retele electrice exterioare: Coloane alimentare tablouri, iluminat exterior si priza de pamant;

- Plansa nr. C01 Plan coordonator: Retele electrice, Retele de alimentare cu apa, Retele de canalizare;

Plansa nr. Th1 Plan cota+/- 0.00 Flux tehnologic (flux tehnologic fructe, flux circulatie personal, flux ambalaje, flux deseuri, flux materiale de igiena, flux clienti).

Proiectul in integralitatea sa, cuprinzand inevestitii in plantatia de catina (extravilan) si in intravilan, este organizat pe obiecte de investitie astfel:

Obiectul 1: Instalatii de irigare cu picatura;

Obiectul 2: Corp spatii frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare catina;

Obiectul 3: Platforme si retele in intravilan;

Obiectul 4: Utilaje agricole de ferma;

Obiectul 5: Utilaje de incarcare-descarcare catina.

Obiectele 2, 3 se refera la investitia din intravilan. Obiectul 5, se refera la achizitii de utilaje si echipamente, dintre care partial sunt cele utilizate in investitia din intravilan.

Obiectul 2. Corp spatii frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare catina

Se propune construirea unui corp de cladire care va cuprinde spatii tehnologice pentru asigurarea urmatoarelor functiuni:

- spatii frigorifice pentru congelarea rapida in 2 tunele de congelare a ramurilor cu fructe de catina recoltate din camp;

- spatiu de lucru pentru batozarea ramurilor de catina pentru desprinderea fructelor congelate de pe ramurile congelate, ambalarea si etichetarea (recolta neta);

- 2 celule de congelare pentru depozitarea fructelor de catina pana la livrare;

- spatii de incarcare / descarcare (rampe receptie si expeditie);

- spatiu pentru depozitarea deseurilor vegetale (ramuri fara fructe), cu acces direct in exterior pentru evacuare;

- spatiu pentru depozitarea ambalajelor de unica folosinta (saci de polietilena) cu acces direct din interior pentru aprovizionare;

- spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie;

- spatii pentru personal din categoriile vestiar, grup sanitar, sala de servirea mesei.

Cladirea va cuprinde urmatoarele suprafete utile:

| Denumire spatiu | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Spatii functionale | 444,01 |
| Rampa receptie | 41,38 |
| Tunele congelare | 79,32 |
| Zona de batozare/ambalare/etichetare | 56,98 |
| Depozite congelate | 111,24 |
| Rampa expeditie | 48,95 |
| Culoar circulatie | 106,14 |
| Spatii de depozitare | 13,39 |
| Depozit ambalaje de unica folosinta | 3,12 |
| Depozit deseuri vegetale | 6,60 |
| Depozit materiale de curatenie | 3,67 |
| Spatii anexe pentru personal si clienti | 35,31 |
| S.A.S. | 2,64 |
| Vestiar | 4,40 |
| Grup sanitar 1 | 6,65 |
| Sala servire masa | 11,24 |
| Sala personal operativ | 4,04 |
| Grup sanitar 2 | 4,16 |
| Hol | 2,18 |
| Spatiu de livrare fructe ambalate in cantitati mici | 6,30 |

Suprafata utila totala: 499,01 mp

Cladirea cuprinde 14  travei, pe doua tronsoane independente: un tronson de 8 travei, pe partea de vest si un tronson de 6 travei pe partea de est.

Constructia va avea fundatii din beton armat si structura supraterana din stalpi si grinzi din metal. Inchiderile vor fi prevazute din panouri metalice termoizolante (sandwich).

Bilant teritorial

Suprafata teren		=  3.000,00 mp

Suprafata construita		=     569,70 mp

Suprafata desfasurata		=     569,70 mp

Suprafata utila			=     499,01 mp

POT=  19 %;  CUT= 0,19.

Cladirea va fi construita cu cota 0,00 la cota de rampa de 0,64 m si va avea urmatoarele caracteristici dimensionale:

H cornisa 	 		= 	 5,60 m

H coama			= 	 6,20 m

Lungime 			=         63,30 m

Latime				=           9,00 m

Sc 				=       569,70 mp

Grosimea panourilor va fi de:

- 18 cm pentru peretii exteriori ai spatiilor frigorifice de congelare;

- 15 cm pentru pereti interiori ai spatiilor frigorifice de congelare;

- 10 cm pentru alte categorii de pereti exteriori;

-   8 cm pentru alti pereti interiori.

Tamplaria va fi din aluminiu sau PVC cu geam termopan.

Pardoselile vor fi din beton elicopterizat sau mozaic de marmura.

Pardoselile de la grupurile sanitare si sala de servirea mesei vor fi cu gresie ceramica.

Finisajele in spatiile interioare sunt implicite, realizate din panouri metalice termoizolante cu suprafate agreate pentru industrie alimentara.

Spatiile frigorifice din corpul de cladire sunt:

- 2 tuneluri de congelare, cu regim de temperatura de -28o ÷ -25oC;

- 2 celule de depozitare fructe congelate, pentru pastrare pana la prima vanzare, cu regim de temperatura de -15o ÷ -10oC;

- spatii de lucru pentru batozare, conditionare, livrare, culoar tehnologic de circulatie, rampe de receptie cu regim de temperatura de +10o ÷ +12oC.

Spatii de depozitare

- depozitarea ambalajelor in care vor fi ambalate fructele, saci de polietilena,  pungi se va face intr-un depozit prevazut cu usa de aprovizionare direct spre exterior si cu o usa de acces in zona rampei de livrare si de lotizare; este strict interzisa deschiderea simultana a celor doua usi;

- depozitarea deseurilor vegetale (ramuri, frunze) se va face intr-un spatiu special destinat, prevazut in zona de batozare; deseurile se evacueaza imediat printr-o usa special prevazuta urmand ca incarcarea lor pentru evacuare din incinta sa se faca prin usa dinspre exterior ; este strict interzisa deschiderea simultana a celor doua usi;

- spatiu pentru depozitarea materialelor de igiena.

Spatii pentru personal

- personalul operativ va avea acces in cladire prin vestiarul filtru care va avea SAS,  grup sanitar si sala de servirea mesei. Acestea vor fi amplasate in zona rampei de receptie.

- pentru odihna personalului, la intervale stabilite, avand in vedere ca acesta lucreaza la temperaturi scazute, a fost prevazuta sala pentru personalul operativ, in zona rampei de livrare ;

- pentru personalul neoperativ care lucreaza in zona de livrare, precum si pentru vizitatori si clienti, este prevazut un grup sanitar cu acces direct din afara.

Spatii de receptie si livrare

- spatiile de receptie si de livrare sunt prevazute cu usi sectionale si sistem de izolare mecanica cu burduf;

- pentru receptie este prevazuta usa sectionala cu burduf pe peretele de fronton (peretele din spate fata de intrarea in incinta);

- pentru livrare sunt prevazute doua usi: una pe frontonul cladirii, prin care se face incarcarea mijloacelor de transport de dimensiuni mici si medii (autofurgonete) si o alta usa pentru incarcarea mijlocelor de transport de gabarit mare (camion, tir) din lateral.

Organizarea incintei, platforme si retele in incinta

In partea de sud-vest a incintei este prevazuta o platforma pietruita prin care se face accesul mijloacelor de transport de dimensiuni mici care vor fi incarcate la rampa amplasata pe frontonul cladirii, precum si o parcare pentru maxim 3 autoturisme.

Pe latura de nord a incintei este prevazuta o platforma rutiera pietruita prin care se va face accesul urmatoarelor categorii de autovehicule:

- mijloace de transport boxpaleti incarcati cu ramuri cu fructe in ferma (recolta bruta) ;

- mijloace de transport a produsului finit de la rampa de livrare;

- mijloace de transport a deseurilor vegetale;

- mijloace de interventie in caz de incendiu.

In partea de sud-est a incintei, langa cladire, vor fi amplasate doua platforme:

- platforma pietruita pentru manevre de intoarcere a mijloacelor de transport;

- platforma betonata de depozitare a ambalajelor de dimensiuni mari (boxpaleti) si de amplasare a pubelelor pentru colectarea deseurilor menajere.

Retele in incinta

In incinta vor fi realizate urmatoarele tipuri de retele:

- retele electrice exterioare de medie tensiune, bransate la reteaua de medie tensiune din zona, printr-un post de transformare;

- retele electrice exterioare de joasa tensiune, bransate la postul de transformare;

- retele de alimentare cu apa si retele de canalizare, bransate la reteaua comunala;

Utilaje de incarcare-descarcare catina

Incarcarea/descarcarea din remorca tehnologica se va face cu un incarcator multifunctional specializat, prevazut cu un brat de incarcare actionat hidraulic si cu motor termic, care face parte din investitia in extravilan.

Manipularea boxpaletilor care contin productia finita, fructe de catina ambalate, se se va face cu doua tipuri de utilaje:

- transpaleta electrica cu catarg, care asigura incarcarea pe patru stive a boxpaletilor, pana la cca. 3 m inaltime;

- transpaleta manuala, pentru transportul boxpaletilor in interiorul spatiilor frigorifice.

In interiorul cladirii cu spatii frigorifice nu se folosesc utilaje echipate cu motor termic.

Obiectul 3: Platforme si retele in incinta depozitului

a) Platforme betonate

In incinta in care va fi amplasat Obiectul 2 - Corp cladire cu spatii frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare catina vor fi prevazute platforme de circulatie rutiera cu infrastructura de balast si suprafata rulabila din beton rutier.

Platformele de circulatie vor fi proiectate cu infrastructura de balast si suprafata rulabila de beton rutier. Din punctul de vedere al capacitatii portante, platformele vor fi proiectate pentru trafic greu cu frecventa redusa.

La proiectarea platformelor se va asigura evacuarea apelor pluviale de pe suprafatele impermeabile prin pante si rigole catre spatiile verzi din incinta. Caile de circulatie rutiera din beton armat, cu infrastructura de balast, proiectate pentru trafic greu cu frecventa redusa sunt amplasate pe latura de nord a incintei, cu latimea de minim 3,50 m.

Bilant teritorial din incinta:

| Functiune teren | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Total teren | 3.000,00 |
| Corp cladire | 569,70 |
| Total platforme | 514,47 |
| Platforma de circulatie | 365,13 |
| Platforma intoarcere | 101,00 |
| Platforma de depozitare boxpaleti | 48,34 |
| Spatii verzi | 1.915,83 |

In partea de est a incintei, in spatele cladirii, se va prevedea o platforma de circulatie cu suprafata rulabila din beton si cu infrastructura de balast, pentru depozitarea boxpaletilor.

Observatie:

In zona de protectie a liniei de medie tensiune care traverseaza incinta, cu latimea de 24 m, este interzisa amplasarea de constructii sau platforme pe care stationeaza utilaje. Pe aceasta zona, este amplasata doar platforma de intoarcere a mijloacelor de transport, zona in care nu se stationeaza.

b) Retele in incinta

Sunt prevazute urmatoarele categorii de retele exterioare pentru utilitati:

- retele de alimentare cu apa, prin bransare la reteaua publica locala;

- retele de canalizare menajera, prin bransare la reteaua publica locala;

- retea de alimentare cu energie electrica de medie tensiune, de la reteaua apartinand SEN la postul de transformare amplasat in partea de est a parcarii;

- retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune, de la postul de tranformare amplasat in incinta pana la cladire ;

- retea de impamantare.

c)  Instalatii de incalzire si ventilatii

Spatiile tehnologice necesita energie termica pentru:

- incalzirea spatiior pentru personal in anotimpul rece care se va realiza cu energie electrica si calorifere electrice;

- prepararea apei calde menajere care se face cu energie electrica, cu sisteme de incalzire electrica tip instant.

Sunt prevazute instalatii de ventilatii la grupurile sanitare, electroventilatoare de perete, actionate la deschiderea usii.

d) Instalatii frigorifice

Spatiile tehnologice cuprind 2 tunele de congelare a ramurilor cu fructe de catina aduse din ferma, doua celule de depozitare a fructelor de catina prin congelare si spatiu frigorific in care se va face batozarea ramurilor congelate pentru desprinderea fructelor congelate.

In spatiul tehnologic in care se face operatiunea de desprindere a fructelor de catina prin batozarea ramurilor congelate, temperatura de lucru este de +10 ÷ +12oC.

Durata de deschidere a usilor este de maxim 2 ore/zi.

Sunt prevazute 3 circuite firgorifice dotate cu grupuri compresor/condensator:

1) Doua tunele de congelare:

- temperatura de lucru -28oC ÷ - 25oC ;

- puterea frigorifica evaluata, cca. 85 ÷ 90 kW.

2) Doua celule de depozitare a fructelor de catina in stare congelata;

- temperatura interioara, -15oC ÷ - 10oC ;

- puterea frigorifica, cca. 70 ÷ 75 kW.

3) Spatiu de lucru pentru batozare, ambalare si etichetare, culoar tehnologic de circulatie:

- temperatura de lucru: +10 oC ÷ +12oC ;

- puterea frigorifica cca. 30 ÷35 kW.

Agentul de racire utilizat la instalatiile frigorifice este R 404 sau orice al produs  echivalent.

Instalatiile frigorifice sunt complet automatizate, compuse din unitate frigorifica centralizata amplasata in exteriorul corpului principal si racitoare de aer carcasate, cu circulatie fortata a aerului, montate in interiorul spatiului frigorific.

Carcasele racitoarelor de aer vor fi din tabla zincata si emailata pentru protectia anticoroziune, conform normelor pentru industria alimentara.

Ventilatoarele axiale ce asigura circulatia aerului rece vor fi prevazute cu grile de protectie si obturatoare pentru perioada de decongelare.

Tavile racitoarelor de aer au racord si conducta de preluare a apelor provenite de la decongelare racordate prin sifon la canalizare.

La spatiile frigorifice de congelare si la cele de depozitare produse congelate, tava racitorului, racordul si conducta de evacuare a apei de la decongelare sunt izolate si prevazute cu rezistenta electrica flexibila pentru protectia contra inghetului.

Usile frigorifice sunt glisante/batante si asigura etanseitatea perfecta a spatiului frigorific, avand garnituri duble de cauciuc pe trei laturi si garnitura reglabila la partea de jos. Usile frigorifice se executa din doua foi de tabla zincata, lacuite in camp electrostatic cu pulberi pe baza de poliesteri, intre care se injecteaza spuma poliuretanica. Finisajul se va realiza din vopsea agreata pentru industria alimentara.

Usile frigorifice pentru spatiile de congelare si pentru cele de depozitare produse congelate, vor fi prevazute cu incalzirea electrica a tocului, pentru prevenirea blocarii acestora in pozitia “inchis”.

Usile frigorifice se deschid si din interior.

Conductele frigorifice vor avea traseu prin plafoane false si etaj, cu coborari in dreptul racitoarelor de aer si se vor izola cu tuburi tip FLEX. Izolatia frigorifica la conducte va fi protejata cu cochilii de vata minerala de 20 mm grosime si tabla zincata de 0,5 mm grosime.

Datorita faptului ca sunt spatii de congelare si depozitare produse congelate, se va realiza protectia solului contra inghetului cu  rezistenta electrica inglobata in sapa de beton de sub izolatia frigorifica.

Functionarea, exploatarea si performantele reale ale instalatiei frigorifice depind de modul in care sunt utilizate aparatele de masura si control ale marimilor fizice din instalatie si de modul cum functioneaza echipamentul de automatizare aferent.

Reglarea automata asigura, la variatii ale sarcinii frigorifice, o functionare economica, cu un consum energetic redus si fara afectarea procesului tehnologic deservit de instalatia frigorifica.

Se va asigura :

- reglarea temperaturii interioare a aerului din spatiul frigorific;

- reglarea automata a capacitatii frigorifice functie de necesarul de frig  la un moment dat;

- reglarea presiunii de condensare;

- citirea temperaturilor interioare ale aerului din spatiile frigorifice, a temperaturii produsului. La spatiile de congelate se va putea citi temperatura solului ;

- semnalizare “ om inchis “ in spatiile frigorifice cu temparaturi negative.

Peretii si tavanul spatiilor frigorifice vor fi realizate din panouri metalice termoizolante tip “sandwich” cu spuma poliuretanica. Finisarile panourilor vor fi in conformitate cu recomandarile legislatiei sanitare-veterinare pentru industria alimentara.

Fixarea panourilor se va face cu profile din tabla de otel lacuita si vopsita  (ca la panouri). Piesele de imbinare si protectie trebuie sa permita o etansare perfecta a spatiului si o intretinere usoara a curateniei.

Izolatia frigorifica de la pardoseala se va realiza cu placi de polistiren expandat, cu grosimea functie de regimul de temperaturi interioare.

Piesele de imbinare si protectie trebuie sa permita o etansare perfecta a spatiului si intretinerea curateniei.

Izolatia frigorifica de la pardoseala se va realiza cu placi de polistiren expandat, cu grosime stabilita in functie de regimul de temperaturi interioare.

Se anexeaza prezentei documentatii o lista cu toate echipamentele si utilajele specifice proiectului.

3.5. Profilul si capacitatile de productie

a) Corelarea productiei de fructe cu capacitatea de prelucrare in corpul cu spatii frigorifice

Unitatea de depozitare are capacitatea de 60 t de fructe de catina care provin din:

Productia proprie: 				46,92 t; 	 78,20%

Productia colectata de la alti producatori: 	13,08 t;	 21,80%.

b) Capacitatea de prelucrare a tunelurilor de congelare

Capacitatea de lucru in cele 2 tuneluri de congelare a fost estimata in functie de timpul de congelare si de capacitatea de lucru a beneficiarului.

Timpul de congelare este de maxim 12 ore.

12 boxpaleti / rand x 2 randuri x 3 stive = 72 boxpaleti

72 boxpaleti x maxim 180 Kg / boxpalet = 12.960 Kg /sarja (zi) = 12,96 t/sarja

Perioada de recoltare estimata este de 31 de zile: 400 t : 12,96 t/zi = 30,86 zile.

Campania de recoltat se desfasoara incepand cu data de 15 august si pana la sfarsitul lunii septembrie.

c) Capacitatea de batozare, ambalare si depozitare a fructelor de catina

Cantitatea de 12,96 t/zi de fructe catina, congelate, va fi batozata, iar fructele rezultate vor fi ambalate in pungi/saci de 5 kg, 10 kg si 25 kg.

Capacitatea de lucru a echipamentelor de batozare si de conditionare (dozare in saci, lipire saci, asezarea sacilor in boxpaleti) trebuie sa asigure prelucrarea in 8 ore a cantitatii de 12,96 t:

12,96 t/zi : 8h = 1,62t/h

Operatiunile de ambalare a fructelor in saci, de asezare a sacilor in boxpaleti si a boxpaletilor in depozitele de congelare corespunde cu capacitatile de stabilite mai jos:

-  1 sac = 25 kg,

- 1 boxpalet contine 12 saci x 25kg/sac, in total 300 kg/boxpalet;

Capacitatea Celulelor de depozitare prin congelare:

(10+8) boxpaleti / celula x 4 stive = 72 boxpaleti

72 boxpaleti x 2 celule de depozitare = 144 boxpaleti.

144 boxpaleti x 300 kg / boxpalet = 43.200 kg = 43,20 t.

Capacitatea totala de depozitare in celule: 43,20 t de fructe de catina ambalate.

d) Capacitatea de depozitare in cele doua tuneluri de congelare, la finalul campaniei de recoltare

Productia totala de fructe de catina rezultata din parcurgerea fluxurilor de recoltare fructe de pe ramuri prin congelare si batozare (capacitate de lucru proiectata) este de 60 t.

Numarul de boxpaleti aferent cantitatii totale depozitate:

60 t : 0,3 t/boxpalet = 180 boxpaleti.

Prin urmare, la sfarsitul campaniei rezulta o diferenta de 180 – 144 = 36 boxpaleti.

Aceasta cantitate se poate depozita intr-unul din tunelele de congelare, care are  capacitatea de depozitare de 72 boxpaleti (36 < 72).

Observatii

1. Proiectarea instalatiilor frigorifice de la celulele de depozitare produse congelate s-a realizat in ipoteza incarcarii complete a acestora, inclusiv a culoarelor.

2. In cazul in care productia intr-un anumit an este foarte mare si depaseste capacitatea calculata, se pot folosi ca spatiu de depozitare ambele tunele precum si culoarele centrale ale celulelor de depozitare produse congelate.

- Produse finite livrate

Produsele livrate sunt fructe de catina congelate ambalate in pungi/saci de 5 kg, 10 kg si 25 kg,  etichetati.

Ambalajele, sacii de unica folosinta, trebuie sa asigure mentinerea calitatilor nutritive si a calitatilor comerciale ale fructelor de catina si sa fie  rezistenti la  variatii mari de temperatura. Acestia vor fi  achizitionati de la societati specializate.

Livrarea produselor refrigerate se face la punct fix, culoarele de transport şi spaţiul destinat expediţiei fiind condiţionate la T = +10°C ÷ +12°C.

Docurile de livrare sunt prevazute cu sisteme de izolare tip burduf, corespunzator prevederilor normelor interne si celor europene.

In fluxul tehnologic se manipuleaza urmatoarele cantitati de produs brut si de produs finit:

| DENUMIRE | Unitate de masura tone |
| --- | --- |
| Ramuri cu fructe intrate in flux | 400 |
| Fructe de catina recoltate | 60 |
| LIVRARI CANTITATI MARI 85% din total, saci 25 Kg | 51 |
| LIVRARI CANTITATI MICI 15% din total, din care: | 9 |
| Pungi 5 Kg, 10% din total | 6 |
| Pungi, 10 Kg, 5% din total | 3 |

Ambalarea, marcarea si livrarea fructelor se fac utilizand ambalaje inscriptionate care contin informatiile corespunzatoare HG 106/2002:

- denumirea fructelor, datele de identificare ale producatorului, compozitia, termenul de valabilitate, conditii de pastrare, marca de calitate sanitar-veterinara (Ord. ANSVSA 83/2004).

Fructele congelate ambalate si etichetate se transporta de catre cumparator cu mijloace de transport specializate pentru bunuri alimentare care sunt prevazute cu instalatii frigorifice. Acestea vor fi mentinute intr-o stare buna de curatenie.

Manipularea fructelor ambalate se face conform prevederilor legislatiei romane si din UE  pentru evitarea contaminarii.

Livrarea fructelor ambalate se face in baza unui Certificat fitosanitar si a Declaratiei de conformitate, intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare, pentru fiecare lot care se expediaza.

f) Regimul de lucru

Regimul de lucru al unitatii va fi de 8 h/zi. In perioada de recoltare a materiei prime si de procesare se va lucra timp de 10-12 ore/zi, in functie de conditiile meteorologice la data transportului din camp al materialului vegetal.

3.6. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

(dupa caz)

Nu este cazul. Proiectul va fi implementat pe un teren fara constructii existente.

3.7. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Descrierea spatiilor si functiilor tehnologice

I. Zona Rampa de receptie

In zona Rampei de receptie sunt prevazute spatii pentru personal: vestiar, grup sanitar, sala de servirea mesei, depozit de materiale de igiena.

Operatiunile de incarcare-descarcare se realizeaza din remorca sau camionul tras la rampa de receptie, cu transpaleta electrica cu catarg si asezata in tunelul de congelare, in randuri si stive.

II. Zona tunele de congelare

Capacitatea unui tunel:

Incarcarea tunelului se face in stive, in boxpaleti.

Incarcarea se face la maxim, pe principiul “totul plin/totul gol”.

Congelarea se va realiza la temperatura de -28 ÷ -25oC in maxim 12 ore.

Volumul a fost stabilit astfel incat sa existe intervale de minim 20 cm intre randurile de boxpaleti. Incarcarea se face in stive. Fiecare tunel poate fi incarcat cu 2 randuri de cate 12 boxpaleti, iar pe directie verticala se pot incarca 3 stive. Timpul de congelare: maxim 12 ore.

12 boxpaleti/rand x 2 randuri x 3 stive = 72 boxpaleti.

72 boxpaleti x 180 Kg/boxpalet = 12.960 kg/sarja (zi).

La sfarsitul fiecarei zile se incarca un tunel. Racirea are loc in timpul noptii, maxim 12 ore, corespunzator puterii frigorifice proiectate. A doua zi, se batozeaza ramurile congelate in noaptea anterioara si se conditioneaza fructele de catina. Concomitent cu aceste operatiuni, in a doua jumatate a zilei, se incarca al doilea tunel, pentru ziua urmatoare.

Prin utilizarea alternativa a celor doua tuneluri se asigura continuitatea recoltarii, astfel incat in timp ce materialul vegetal cules in ziua anterioara (congelat in timpul noptii) este conditionat si ambalat, ramurile  cu fructe recoltate in ziua curenta se incarca in celalalt tunel.

III. Zona de batozare si ambalare a fructelor de catina pentru depozitare

Boxpaletii care contin ramurile cu fructe in stare congelata se descarca in instalatia de batozare. Dupa batozare, fructele de catina se descarca intr-un buncar al unei linii de ambalat semimanual, cu ajutorul careia materialul se dozeaza in saci/pungi de polietilena in astfel:

- saci de 25 Kg, 85% din cantitate, pentru livrari in cantitati mari;

- pungi de 10 Kg, 5% din cantitate, si pungi de 5 Kg, 10% din cantitate, pentru livrare in cantitati mici.

Sacii/pungile se aseaza in boxpaleti, altii decat cei cu care se transporta ramurile cu fructe aduse din plantatia de catina.  si se introduc in depozitele de pastrare pana la vanzare, la tempeatura de  -15 oC ÷ -10oC.

Ramurile de catina descarcate de fructe prin batozare, se incarca in boxplateti si de introduc in depozitul de deseuri vegetale. Acestea se transporta in camp pentru a fi depozitate pentru zvantare in spatiile dintre randurile cu arbusti.  Vor fi livrate catre o fabrica de peleti.

Depozitul de deseuri vegetale are 2 usi: usa spre spatiul tehnologic, prin care se incarca deseurile dupa batozare si usa spre exterior, prin care se elimina deseurile vegetale.

Pentru asigurarea izolarii din punct de vedere termic si pentru asigurarea asepsiei si curateniei in spatiul de lucru, este intrezisa deschiderea simultana a celor doua usi.

In zona de lucru este prevazut si un depozit de ambalaje de unica folosinta (saci si pungi de polietilena). Acest depozit este prevazut cu doua usii, ca si depozitul de deseuri vegetale. Este interzisa deschiderea simultana a celor doua usi, pentu a asigura izolarea termica, asepsia si curatenia spatiului tehnologic.

Observatie:

Boxpaletii utilizati pentru depozitarea fructelor ambalate vor fi special destinati, ideintificabili prin insemne. Este interzisa folosirea acelorasi boxpaleti pentru transport ramuri cu fructe din plantatie si pentru depozitare produs finit, pentru a evita transmiterea microorganismelor fitopatogene.

IV. Zona de depozitare fructe de catina congelate

Cuprinde doua celule de depozitare congelate, la temperatura de -15 oC ÷ -10oC.

In depozit pot fi incarcate pe stive pe 2 randuri de boxpaleti, intre acestea fiind prevazut un culoar de acces pentru transpaleta.

Depozitarea se face astfel incat la livrare sa fie posibil accesul in orice zona a depozitului, ceea ce se asigura prin intermediul culoarului central prevazut in depozit. Produsele se organizeaza pe loturi, cu etichete si sunt amplasate in spatii determinate. Fructele de catina sunt ambalate in saci de polietilena, care sunt pusi in boxpaleti.

Cantitatea de fructe de catina ambalate intr-un boxpalet este de 300 Kg.

Capacitatea fizica de depozitare este:

(10+8) boxpaleti / celula x 4 stive = 72 boxpaleti

72 boxpaleti x 2 celule de depozitare = 144 boxpaleti.

144 boxpaleti x maxim 300 Kg / boxpalet = 43.200 Kg = 43,20 t.

V. Zona de expeditie

Zona de expeditie (livrare) are 2 rampe prevazute cu usi sectionale cu burduf de izolare:

- o rampa amplasata pe frontonul cladirii, pentru livrare in mijloace de transport de dimensiuni mici (max. 3,5 t);

- o rampa amplasata lateral, pentru camioane; aceasta este prevazuta pentru incarcarea din lateral a benei mijlocului de transport.

In zona de livrare sunt prevazute spatii anexe:

- depozit de ambalaje de unica folosinta (saci de polietilena);

- sala pentru personalul operativ; grup sanitar.

VI. Sala expeditie cantitati mici

Sala are acces atat din afara cat si din zona de expeditie.

Fructele de catina ambalate la pungi se depoziteaza temporar in lazi de congelare pentru livrari in cantitati mici, spre deossebire de livrarile la boxpaleti care se efectueaza direct din rampa de expeditie pe la usile cu burduf de izolare. Sala este dotata cu 2 congelatoare tip lada si un cantar de masa pentru livrari in cantitati mai mici.

Fluxuri tehnologice

a) Fluxurile de receptie-livrare

Materialul vegetal recoltat din plantatie sub forma de ramuri de catina cu fructe, este introdus prin rampa de receptie, dotata cu usa sectionala cu burduf de izolare.

Fructele de catina ambalate in saci de 25 Kg sunt livrate pe rampa de livrare prevazuta cu doua usi de livrare, astfel:

- saci sau boxpaleti incarcati cu saci; pe la usa de livrare de pe latura vestica a cladirii, pe fronton, pentru mijloace de transport de dimensiuni mici;

- saci si boxpaleti cu saci; pe la usa de livrare din partea laterala, pentru mijloace de transport de dimensiuni mari, cu incarcare laterala;

-  pungi de 5 kg si 10 kg prin spatiul de livrare in cantitati mici.

b) Fluxul de evacuare a deseurilor

Deseurile vegetale sunt ramuri de catina si resturi de frunze rezultate de la batozarea si curatirea materialului vegetal recoltat din plantatie. Pentru evacuarea deseurilor vegetale este prevazut un depozit in zona de batozare si conditionare.

Dupa batozare, curatire si conditionare, resturile vegetale sunt introduse in aceiasi boxpaleti care au fost adusi din plantatie cu ramuri cu fructe. Boxpaletii cu deseuri sunt introdusi in depozitul de resturi vegetale. Acestea sunt apoi evacuate pe usa dinspre exterior, incarcate in remorca si transportate in camp unde vor fi depozitate pentru uscare printre randurile de arbusti.

Dupa uscare vor fi valorificate prin vanzare catre unitati producatoare de combustibil solid de tip peleti sau brichete.

Depozitul de deseuri vegetale este dotat cu doua usi, una direct spre exterior, pentru evacuare, si una spre spatiul tehnologic. Este interzisa deschiderea simultana a acestora pentru a asigura izolarea termica a spatiului tehnologic, precum si pentru a asigura mentinerea curateniei in spatiul de lucru.

c) Fluxuri de circulatie in incinta

Accesul in incinta de intravilan se face prin poarta din partea de vest.

Personalul se deplaseaza pana la capatul din partea estica a cladirii, unde este vestiarul filtru. Este prevazuta o scara cu podest la usa de intrare aferenta. Mijloacele de transport care aduc recolta din plantatie, intra pe traseul din latura de nord a incintei si parcheaza cu spatele pe platforma din partea de est, la rampa de receptie. Intoarcerea se face pe platforma de la capatul de nord-est al incintei.

Mijloacele de transport de dimensiuni mici, cu lungimea mai mica de 7 m, intra direct cu spatele la zona de livrare, la usa de pe frontonul din vest al cladirii. Dupa incarcare, ascestea pleaca cu fata direct spre drumul public.

Mijloacele de transport de dimensiuni mari, cu lungimea mai mare de 7 m, intra pe culoarul din nordul incintei, cu spatele, la usa de pe latura de nord a cladirii, pentru incarcare din lateral. Dupa incarcare, pleaca cu fata direct spre drumul public.

d) Fluxuri de personal

In zona rampei de receptie, este prevazut vestiar filtru, cu intrare dinspre exterior printr-un SAS. Vestiarul este prevazut cu grup sanitar si dus.

La iesirea din vestiar spre spatiul tehnologic, este prevazuta o sala pentru personalul operativ, cu doua functiuni: servirea mesei si odihna in timpul lucrului, avand in vedere ca temperatura in spatiile de lucru este sub +12 oC.

Observatie:

Corespunzator legislatiei privind securitatea muncii, in locurile de munca cu temperaturi extreme fata de temperatura mediului ambiant, trebuie sa existe camere incalzite la dispozitia personalului operativ, pentru pauze la temperaturi normale.

e) Fluxurile ambalajelor

In unitate se utilizeaza 3 categorii de ambalaje:

- boxpaleti pentru ramuri de catina;

- boxpaleti pentru produs finit, fructe de catina ambalate la saci sau pungi;

- ambalaje de unica folosinta, saci si pungi de polietilena.

Boxpaletii se depoziteaza pe platforma special destinata in partea de est a incintei. Inainte de campania de recoltare, acestia se igienizeaza cu jet de apa rece si se lasa la zvantat in aer liber.

Boxpaletii pentru produs finit se separa pentru a nu fi utilizati in plantatie.

Ambalajele de unica folosinta sunt introduse in depozitul special destinat, amplasat in zona de conditionare, prin usa dinspre exterior.

In fiecare zi de lucru, ambalajele de unica folosinta se introduc in spatiul tehnologic direct din depozit, prin usa dinspre interior.

f) Utilaje si echipamente de incarcare - descarcare in fluxul tehnologic

(Obiectul 5: Utilaje de incarcare-descarcare catina)

Pentru operatiuni de incarcare-descarcare boxpaleti cu catina, la rampa de receptie si, respectiv la rampa de livrare, precum si la depozitul de deseuri vegetale sunt prevazute:

- transpaleta electrica cu catarg, cu motor electric alimentat la baterie de acumulatori, inaltimea minima de ridicare de 3,00 m, furci de maxim 1,2 m, dimensiuni corespunzatoare culoarelor de minim 1,50 si raza maxima de intoarcere 1,60; 1 buc.

- transpaleta manuala cu furci de maxim 1,2 m, din materiale agreate pentru depozite de legume-fructe; 1 buc.

3.8. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In intravilan vor fi prelucrate, prin congelare si batozare, ramuri cu fructe din plantatia de catina, si vor fi obtinute fructele de catina, separate de resturile vegetale.

Cantitatile sunt prezentate in tabelele de mai jos:

| DENUMIRE | Catitati, tone |
| --- | --- |
| Ramuri cu fructe intrate in fluxul de congelare, din care: | 400 |
| Fructe de catina recoltate prin batozare | 60 |
| Deseuri vegetale | 340 |
| Pierderi tehnologice 5% | 3 |
| Cantitate de fructe depozitate | 57 |

Pentru functionarea obiectivului nu sunt necesari combustibili. Sursa de energie necesara functionarii obiectivului este energia electrica, care va fi asigurata prin bransare printr-un post de transformare la o sursa existenta in zona.

La punerea in functiune a investitiei vor fi desfasurate urmatoarele activitati conform clasificarii CAEN :

5210 Depozitari;

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

5224 Manipulari.

Materia prima este reprezentata de ramurile cu fructe detasate de pe arbustii de catina din ferma, încărcate în boxpaleti care vor fi transportati in unitatea de recoltare din incinta, respectiv la tunelurile de congelare.

Boxpaletii, care contin ramuri cu fructe congelate, se mentin în tunelul de congelare timp de 12 ore după care sunt introdusi in fluxul de recoltare a fructelor de catina prin batozare. Fructele congelate, separate de materialul vegetal (ramuri si frunze), vor fi ambalate conform schemei de livrare.

Fructele congelate se ambaleaza si se păstrează la o temperatură de -15 oC ÷ -10oC până la momentul livrării.

Avand în vedere perisabilitatea fructelor şi faptul că odată fructul congelat nu trebuie decongelat pănă la procesare, prin proiect se va realiza o cladire cu spatii frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare.

3.9. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

a) Alimentarea cu apa si canalizarea in spatiile tehnologice din corpul de cladire pentru recoltare fructe, conditionare si depozitare

Alimentarea cu apa a obiectivului

Alimentarea cu apă in incinta de intravilan in care vor fi construite spatiile tehnologice pentru recoltare fructe de pe ramuri congelate si depozitare fructe, se va face prin conducte din polietilena de inalta densitate, pozate sub adancimea de inghet.

Consumul tehnologic de apa pentru spalarea pardoselilor si a instalatiei de batozare din spatile tehnologice (spalare utilaje de batozare+igienizare ambalaje+ igienizare spatii):  Qtmax = 0,95 mc/zi de lucru.

Prepararea apei calde se va face doar pentru spatiile utilizate de personal si va fi realizata printr-un dispozitiv de incalzire instant, pe baza de energie electrica.

Debitul maxim de consum apa menajera este  Qmmax  = 0,42 mc/zi;

Debitul orar maxim de apa calda este  Qhmax a.c.c. = 0,16 mc/zi.

Distribuţia apei reci si a apei calde in spatiile tehnologice se va face prin conducte din oţel zincat grunduite, vopsite şi termoizolate, imbinate cu fitinguri din fontă zincată, montate mascat. Imbinarea acestor conducte se va face conform indicaţiilor producătorului.

Grupurile sanitare se vor racorda la coloane prin intermediul unor robineţi de serviciu pentru a permite intervenţia în caz de nevoie. Se prevad armaturi de inchidere, de golire si de siguranta in conformitate cu normele tehnice in vigoare. La instalatiile sanitare s-au prevazut:

- baterii de amestec ½” apa rece si apa calda 65oC pentru igienizare utilaje si pardoseli;

- robinete dublu serviciu ø ½” cu racord pentru furtun pentru igienizare pardoseli.

In grupurile sanitare si la sala de servire a mesei s-au prevazut:

- WC –uri din portelan sanitar, stative avand rezervorul de spalare montat la semiinaltime cu actionare cu pedala de picior;

- lavoare din portelan sanitar, montate pe picior, alimentate prin baterii amestecatoare monocomanda;

- cabine de dus, dotate cu cada din acryl 800 x 800 si baterie de dus monocomanda cu dus flexibil;

- set accesorii: portprosoape cu doua brate, porthartie de toaleta, oglinda sanitara, savoniera, cuier cu doua agatatori in cabinele de dus si WC perie si suport pentru WC.

Prepararea apei calde la temperatura de 45°C si 65 °C se va realiza cu energie electrica, cu boiler sau incalzitor instant.

Evacuarea  apelor  uzate si a  apelor  pluviale

Instalatiile de canalizare vor colecta si vor evacua apele uzate menajere si pluviale din cladirea cu rol tehnologic din intravlian.

Se produc urmatoarele tipuri de ape care trebuie evacuate:

Ape uzate

- Ape uzate menajere, de la grupurile sanitare ;

- Ape uzate tehnologice, de la iginenizarea pardoselilor ;

- Ape pluviale, colectate de pe acoperisul cladirii si de pe platformele permeabile din incinta.

Ape uzate

Apele uzate tehnologice si apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua de canalizare a localitatii Malu Alb, prin reteaua exterioara de canalizare.

Apele uzate menajere si tehnologice sunt preluate in sistem unitar, in aceeasi retea de canalizare. Apele uzate de pe pardoseala sunt preluate in canalizare prin sifoane. Instalatia de canalizare interioară se va realiza din polipropilena, cu îmbinare rapidă cu garnitură. La baza coloanelor se vor prevedea piese de vizitare pentru fiecare coloana. Se va asigura aerisirea naturala a coloanelor de scurgere prin prelungirea acestora deasupra acoperisului cu coloana de ventilaţie executata din tuburi de polipropilenă. Aceasta este terminata cu piesa de capat a coloanei de ventilatie.

Coloanele si colectoarele principale de canalizare s-au prevazut cu:

- piese de curatire;

- piese de preluare a dilatarilor;

- puncte fixe, puncte glisante, executate conform tehnologiei furnizorului;

- caciuli de ventilatie montate pe prelungirea coloanei peste sarpanta acoperisului.

Elementele de sustinere ale coloanelor de canalizare si colectoarelor vor fi cele indicate de furnizorul tubulaturii.

Restitutia totala maxima pentru apele uzate este de Qumax = 1,36 mc/zi.

Canalizarea exterioara va fi realizata din conducte cu diamentrul minim 160 mm, cu camine de colectare la distanta de minim 3,00 m fata de cladire, pe laturile de vest si nord.

Conducta de canalizare exterioara va fi amplasata sub adancimea de inghet (cu generatoarea superioara la adancimea minima de 0,90 m). Reteaua exterioara de canalizare va fi bransata la caminul cel mai apropiat al retelei publice locale.

Ape pluviale

S-au calculat debitele maxime de ape pluviale, conform STAS 1846/06.

Intensitatea ploii de calcul, pentru zona de amplasare a investitiei, este de 195 l/sha conform STAS 9470-73. Rezulta un debit maxim al apelor pluviale colectate de pe acoperis si de pe platformele betonate: Qc = 17 l/s.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii se vor evacua la teren printr-un sistem de jgheaburi si burlane. Apele pluviale colectate pe platformele betonate (impermeabile), direct si de pe acoperisul cladirii, vor fi preluate printr-un sistem de pante, santuri inerbate si rigole pentru a fi deversate in spatiile verzi adiacente.

b) Instalatii electrice

Instalatii electrice interioare

In zona de intravilan, necesarul de energie electrica va fi asigurat printr-un post de transformare PT1x 250 kVA; 20/0,4 kV, tip anvelopa, care va fi bransat la sistemul de distributie a energiei electrice din zona, conform avizului obtinut de la administratorul retelei. La postul de transformare, respectiv la tabloul  general de joasa tensiune, simbolizat TGjt, (cuprins in echipamentul postului de transformare PT), vor fi racordate tablourile principale de distributie; din aceste tablouri vor fi alimentati toti receptorii corpului depozit: instalatii frigorifice, instalatii de iluminat si prize, utilaje tehnologice de batozare.

Datele energetice ale unitatii sunt urmatoarele:

- Putere instalata                        Pi   = 215 kW

- Putere absorbita                       Pa = 170 kW/ 185 kVA

- Curentul de calcul	               Ic    = 320 A

- Tensiunea/ frecventa               Un  = 400/230 V c.a.; 50Hz.

Instalatiile pentru iluminat interior in toate spatiile vor fi realizate cu corpuri de iluminat fluorescente la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele internationale si a cerintelor beneficiarului privind iluminatul artificial si anume: 200 lx la depozitele de congelate si culoar manipulare, 300 lx la sala de batozare, spatiul de livrare fructe de catina si sala de mese, 500 lx la birouri, 150 lx la vestiare, grupuri sanitare.

Conform I7/2011 – capitolul 7.23, s-a prevazut iluminat de siguranta de securitate de evacuare si de circulatie, care se va realiza cu corpuri de iluminat prestabilite, prevazute cu kit-uri de emergenta si integrate in circuitele de iluminat general normal.

Instalatii electrice exterioare

Retelele electrice exterioare aferente acestui obiectiv se refera la:

- coloanele de alimentare cu energie electrica a tablourilor principale de distributie din incinta si din interiorul corpului depozit;

- instalatia de iluminat exterior;

- instalatia exterioara de protectie prin legare la pamant (priza de pamant).

Coloanele de alimentare cu energie electrica a obiectelor mentionate mai sus se vor realiza cu cabluri cu conductoare din cupru, cu izolatie PVC, tip armat.

La realizarea retelelor electrice exterioare se vor respecta prevederile din normativul NTE/007/08/00, precum si indicatiile fabricii furnizoare de cabluri.

c) Instalatii de incalzire si ventilatii

Spatiile tehnologice necesita energie termica pentru:

- incalzirea spatiior pentru personal in anotimpurile reci care se va realiza cu energie electrica, cu calorifere electrice;

- prepararea apei calde menajere care se face cu energie electrica, cu sisteme de incalzire electrica tip instant.

Sunt prevazute instalatii de ventilatii la grupurile sanitare, electroventilatoare de perete, actionate la deschiderea usii.

d) Instalatii frigorifice

Spatiile tehnologice cuprind 2 tunele de congelare a ramurilor cu fructe de catina aduse din ferma, doua celule de depozitare a fructelor de catina prin congelare si spatiu frigorific in care se va face batozarea ramurilor congelate pentru desprinderea fructelor congelate.

In spatiul tehnologic in care se face operatiunea de desprindere a fructelor de catina prin batozarea ramurilor congelate, temperatura de lucru este de +10 ÷ +12oC. Durata de deschidere a usilor este de maxim 2 ore/zi.

Sunt prevazute 3 circuite firgorifice dotate cu grupuri compresor/condensator:

1) Doua tunele de congelare:

- temperatura de lucru -28oC ÷ - 25oC ;

- puterea frigorifica evaluata, cca. 85 ÷ 90 kW.

2) Doua celule de depozitare a fructelor de catina in stare congelata;

- temperatura interioara, -15oC ÷ - 10oC ;

- puterea frigorifica, cca. 70 ÷ 75 kW.

3) Spatiu de lucru pentru batozare, ambalare si etichetare, culoar tehnologic de circulatie:

- temperatura de lucru: +10oC ÷ +12C ;

- puterea frigorifica cca. 30 ÷35 kW.

Instalatiile frigorifice sunt complet automatizate, compuse din unitate frigorifica centralizata amplasata in exteriorul corpului principal si racitoare de aer carcasate, cu circulatie fortata a aerului, montate in interiorul spatiului frigorific.

Carcasele racitoarelor de aer vor fi din tabla zincata si emailata pentru protectia anticoroziune, conform normelor pentru industria alimentara.

Ventilatoarele axiale ce asigura circulatia aerului rece vor fi prevazute cu grile de protectie si obturatoare pentru perioada de decongelare.

Tavile racitoarelor de aer au racord si conducta de preluare a apelor provenite de la decongelare racordate prin sifon la canalizare.

La spatiile frigorifice de congelare si la cele de depozitare produse congelate, tava racitorului, racordul si conducta de evacuare a apei de la decongelare sunt izolate si prevazute cu rezistenta electrica flexibila pentru protectia contra inghetului.

Usile frigorifice sunt glisante/batante si asigura etanseitatea perfecta a spatiului frigorific, avand garnituri duble de cauciuc pe trei laturi si garnitura reglabila la partea de jos.

Usile frigorifice pentru spatiile de congelare si pentru cele de depozitare produse congelate, vor fi prevazute cu incalzirea electrica a tocului, pentru prevenirea blocarii acestora in pozitia “inchis”.

Usile frigorifice se deschid si din interior.

Conductele frigorifice vor avea traseu prin plafoane false si etaj, cu coborari in dreptul racitoarelor de aer si se vor izola cu tuburi tip FLEX. Izolatia frigorifica la conducte va fi protejata cu cochilii de vata minerala de 20 mm grosime si tabla zincata de 0,5 mm grosime.

Datorita faptului ca sunt spatii de congelare si depozitare produse congelate, se va realiza protectia solului contra inghetului cu  rezistenta electrica inglobata in sapa de beton de sub izolatia frigorifica.

Functionarea, exploatarea si performantele reale ale instalatiei frigorifice depind de modul in care sunt utilizate aparatele de masura si control ale marimilor fizice din instalatie si de modul cum functioneaza echipamentul de automatizare aferent.

Reglarea automata asigura, la variatii ale sarcinii frigorifice, o functionare economica, cu un consum energetic redus si fara afectarea procesului tehnologic deservit de instalatia frigorifica.

Se va asigura :

- reglarea temperaturii interioare a aerului din spatiul frigorific;

- reglarea automata a capacitatii frigorifice functie de necesarul de frig  la un moment dat;

- reglarea presiunii de condensare;

- citirea temperaturilor interioare ale aerului din spatiile frigorifice, a temperaturii produsului. La spatiile de congelate se va putea citi temperatura solului ;

- semnalizare “ om inchis “ in spatiile frigorifice cu temparaturi negative.

Peretii si tavanul spatiilor frigorifice vor fi realizate din panouri metalice termoizolante tip “sandwich” cu spuma poliuretanica. Finisarile panourilor vor fi in conformitate cu recomandarile legislatiei sanitare-veterinare pentru industria alimentara.

Fixarea panourilor se va face cu profile din tabla de otel lacuita si vopsita  (ca la panouri). Piesele de imbinare si protectie trebuie sa permita o etansare perfecta a spatiului si o intretinere usoara a curateniei.

Izolatia frigorifica de la pardoseala se va realiza cu placi de polistiren expandat, cu grosimea functie de regimul de temperaturi interioare.

Piesele de imbinare si protectie trebuie sa permita o etansare perfecta a spatiului si intretinerea curateniei.

Izolatia frigorifica de la pardoseala se va realiza cu placi de polistiren expandat, cu grosime stabilita in functie de regimul de temperaturi interioare.

3.10. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului  în zona afectată de execuţia investiţiei

Atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si la finalizarea acestora vor fi implementate masuri care vor permite mentinerea in stare buna a platformelor de circulatie. Materialele de constructie si echipamentele vor fi depozitate in locuri special amenajate in zona organizarii de santier.

Pentru evitarea unor accidente, utilajele si echipamentele necesare executiei lucrarilor de constructii vor fi parcate la sfarsitul fiecarei etape de lucru in locuri special amenajate in zona organizarii de santier, sau in zona fronturilor de lucru, stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Deseurile, in functie de natura acestora, vor fi depozitate in recipienti adecvati care vor fi amplasati in spatii special destinate, de unde vor fi preluate de societati specializate.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local, iar deseurile tehnice vor fi valorificate pe categorii, conform legislatiei romane in vigoare (hartie, metale, materiale plastice, sticla).

Pe traseele retelelor hidraulice, respectiv ale retelelor electrice subterane (LES), se va prevedea refacerea terenului, a spatiilor verzi sau a platformelor de circulatie, in cazul in care acestea au fost afectate.

Refacerea terenului in urma lucrarilor de constructii-montaj va fi prevazuta explicit in documentatia de proiectare a obiectivului.

Solul fertil decopertat de pe suprafetele construite va fi depozitat temporar pana la finalizarea lucrarilor si apoi distribuit pe suprafetele prevazute cu spatii verzi.

3.11. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Vor fi prevazute platforme de circulatie rutiera cu infrastructura de balast si suprafata rulabila din beton rutier. Platformele de circulatie vor fi proiectate cu infrastructura de balast si suprafata rulabila de beton rutier. Din punctul de vedere al capacitatii portante, platformele vor fi proiectate pentru trafic greu cu frecventa redusa.

La proiectarea platformelor se va asigura evacuarea apelor pluviale de pe suprafatele impermeabile prin pante si rigole, catre spatiile verzi din incinta. Caile de circulatie rutiera din beton armat, cu infrastructura de balast, proiectate pentru trafic greu cu frecventa redusa sunt amplasate pe latura de nord a incintei, cu latimea de minim 3,50 m.

Bilant teritorial incinta

| Functiune teren | Suprafata ( mp) |
| --- | --- |
| Total teren | 3.000,00 |
| Corp cladire | 569,70 |
| Total platforme | 514,47 |
| Platforma de circulatie | 365,13 |
| Platforma intoarcere | 101,00 |
| Platforma de depozitare boxpaleti | 48,34 |
| Spatii verzi | 1.915,83 |

In partea de est a incintei, in spatele cladirii, se va prevedea o platforma de circulatie cu suprafata rulabila din beton si cu infrastructura de balast, pentru intoarcerea mijloacelor de transport si pentru depozitarea boxpaletilor.

In zona de protectie a liniei de medie tensiune care traverseaza incinta, cu latimea de 24 m, este interzisa amplasarea de constructii sau platforme pe care stationeaza utilaje. Pe aceasta zona, este amplasata doar platforma de intoarcere a mijloacelor de transport, zona in care nu se stationeaza.

3.12. Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu este cazul.

3.13. Metode folosite in constructie

Lucrarile prevazute prin proiect sunt :

1. Lucrari de constructii a corpului de cladire; lucrari de montaj al instalatiilor liniei tehnologice;

2. Lucrari de constructii a platformelor de circulatie si a sistemului de evacuare a apelor pluviale (pante, rigole, conducte de canalizare).

3. Lucrari de constructii - pozare retele exterioare pentru utilitati, inlcusiv bransamente.

Realizarea obiectivului se va face conform urmatoarelor etape:

- organizarea de santier;

- executarea lucrarilor de constructii-montaj.

3.14. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

a) Lucrari de constructii pentru organizarea de santier

Organizarea de santier trebuie sa asigure:

- accesul usor al mijloacelor de transport materiale;

- o zona pentru personal;

-o suprafata plana pentru depozitarea materialelor de constructii si a echipamentelor.

Terenul aferent organizarii de santier va fi o platforma care se va realiza din straturi de balast si suprafata rulabila din piatra sparta.

Terenul aferent organizarii de santier va fi ocupat temporar si are o suprafata de cca. 200 mp (20m x 10 m). Pentru amenajarea organizarii de santier sunt prevazute lucrari de conectare temporara la reteaua de energie electrica, precum si de bransare la reteaua de alimentare cu apa.

Terenul aferent organizarii de santier va fi amenajat temporar cu platforma de balast si pietris pe care se vor amplasa:

- containere modulare pentru vestiare personal;

- toaleta ecologica in baza unui contract de prestari servicii cu o societate specializata;

- containere modulare pentru depozitare materiale de dimensiuni mici (materiale electrice, piese si subansamble diverse);

- zona pietruita pentru depozitare materiale de constructii prefabricate de dimensiuni mari;

- zona pietruita, pentru depozitare materiale de constructii vrac (balast, nisip, etc.);

- cabina pentru paznic.

Inainte de pietruire, terenul aferent amenajarii organizarii de santier se va decoperta pe o adancime de 25 cm si se va colecta solul fertil. Acesta va fi depozitat vrac in zona din est a terenului.

Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi adus la situatia initiala, prin eliminarea balastului si redepunerea solului fertil depozitat temporar.

Pentru amenajarea organizarii de santier sunt prevazute urmatoarele lucrari:

- terasamente pentru amenajarea platformei;

- amenajarea platformei pietruite prin aplicarea straturilor de balast si piatra sparta, si compactarea fiecarui strat;

- conectarea la utilitati: apa potabila din reteaua stradala, energie electrica de la postul de transformare existent pe terenul adiacent;

- amplasare containere modulare, toaleta ecologica si cabina poarta.

b) Executarea lucrarilor de constructii-montaj

Desfasurarea lucrarilor de constructii-montaj se va face conform prevederilor legislatiei care reglementeaza domeniul contructiilor ca si ale celor din legislatia de protectie a factorilor de mediu.

Lucrarile de constructii-montaj vor fi coordonate si supravegheate pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor si a utilajelor. Se vor respecta normele legale de protectia muncii si tehnica securitatii muncii.

Derularea lucrarilor de constructii-montaj se va face astfel incat sa nu se produca o perturbare a mediului inconjurator prin producerea pulberilor, a zgomotelor si a vibratiilor.

Implementarea proiectului se face conform urmatoarelor etape si lucrari: lucrari de pregatire, lucrari de constructiii montaj, lucrari de inchidere si lucrari de exploatare.

b1) Lucrari de pregatire

In aceasta etapa se vor amenaja organizarea de santier si spatiile de depozitare a materialelor, a echipamentelor si se vor stabili traseele de deplasare a utilajelor.

Se va stabili ordinea de executie a lucrarilor in functie de graficul de executie si de tehnologia de executie stabilita de proiectant prin caietele de sarcini pe specialitati.

b2) Lucrari de constructii montaj

Se vor executa lucrari de constructii-montaj conform proiectului tehnic si al detaliilor de executie care vor fi derulate in conformitate cu graficul de executie.

Fazele lucrarilor de constructii- montaj estimate sunt:

- sapaturi in functie de categoriile de lucrari prevazute prin proiectele tehnice si detaliile de executie;

- lucrari de executie fundatii;

-  lucrari de montaj utilaje si echipamente, conform proiectului tehnic;

- lucrari de bransare la reteaua de energie electrica;

- probe tehnice si punerea in functiune a instalatiilor tehnologice;

- probe tehnice si punerea in functiune a instalatiilor hidraulice;

- probe tehnice si punerea in functiune a instalatiilor de utilitati necesare functionarii obiectivului.

b3) Lucrari de inchidere

Lucrarile de inchidere constau in:

- eliberarea terenului aferent organizarii de santier;

- amenajarea spatiilor verzi;

- in zonele de constructie in care s-au efectuat decopertari de sol fertil, acesta a fost depozitat temporar si, la inchiderea lucrarilor, se utilizeaza la amenajarea spatiilor verzi.

b4) Lucrari de exploatare

Dupa terminarea lucrarilor de constructii-montaj se pune in functiune unitatea si se exploateaza in conformitate cu normele privind protectia mediului, protectia muncii si tehnica securitatii muncii.

Pe parcursul exploatarii constructiilor, se vor respecta recomandarile proiectantului privind lucrarile de intretinere a acestora, corespunzator legislatiei romane privind constructiile si calitatea in constructii.

3.15. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

In zona nu se deruleaza alte proiecte la data depunerii prezentei documentatii.

Proiectul consta in construirea unui corp de cladire cu spatii frigorifice, cu functiunea de recoltare, conditionare si depozitare catina.

Constructia este realizata in vederea recoltarii la stationar a fructelor de catina de pe ramurile recoltate din camp (recolta bruta).

Operatiunea de separare a boabelor se realizeaza prin congelarea ramurilor de catina si apoi batozare. Produsul rezultat sunt fructele de catina ambalate in forma congelata care se depoziteaza pana la livrare (recolta neta). Investitia privind crearea spatiilor frigorifice de recoltare, conditionare si depozitare in forma congelata a fructelor de catina asigura livrarea pe piata a productiei primare la o valoare adaugata ridicata si la un nivel calitativ corespunzator normelor romanesti si celor europene.

Fluxurile aferente se vor derula in constructii noi, in incinta fiind realizate platforme de circulatie si sistem de preluare si evacuare a apelor pluviale.

Constructiile noi sunt amplasate intr-o incinta libera de constructii.

3.16. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

3.17. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Prin implementarea proiectului in intravilanul satului Malu Alb, Comuna Draganesti, judetul Galati, sunt necesare activitati de eliminare a apelor uzate si a deseurilor

a) Eliminarea apelor uzate si a deseurilor

a1) In faza de executie a lucrarilor

In aceasta perioada apele uzate vor fi deversate conform prevederilor constructorului. In zona organizarii de santier vor fi amplasate toalete ecologice care vor fi administrate de o societate specializata in baza unui contract de prestari servicii.

Administrarea deseurilor este in responsabilitatea constructorului.

Deseurile menajere se vor colecta in pubele si se vor evacua prin contract de servicii cu o societate de salubritate.

Deseurile rezultate de la ambalaje, se vor colecta selectiv si se vor distribui catre societati specializate de recuperare, pe categorii : hartie, sticla, metale.

Deseurile de tip pamant nefertil si resturi de materiale de constructii se vor folosi la umpluturi sau se vor evacua in amplasamente special destinate conform legislatiei de mediu in vigoare.

a2 )In faza de exploatare

Apele uzate vor fi deversate in reteaua de canalizare a Comunei Draganesti, Satul Malu Alb. Acestea vor fi colectate prin instalatiile de canalizare interioara si prin cele de canalizare exterioara care vor fi realizate prin proiectul finantat cu fonduri europene, programul FEADR.

Deseurile vegetale rezultate din activitatea de batozare a ramurilor cu fructe de catina recoltate din camp vor fi depozitate in boxpaleti si vor fi transportati in plantatie in spatiile dintre randurile de arbusti, sau pe alte terenuri agricole disponibile in timpul iernii.

In primavara urmatoare, dupa uscare, deseurile vegetale vor fi valorificate prin livrare catre unitati producatoare de combustibil solid sub forma de peleti sau brichete.

Cantitatea de material vegetal valorificat rezulta din tabelul urmator:

| Materialul vegetal – flux de productie | Cantitati -tone- |
| --- | --- |
| Total productie bruta (ramuri cu fructe), intrata in flux pentru recoltare fructe de catina | 400,00 |
| Productie neta de fructe | 57,00 |
| Pierderi tehnologice | 3,00 |
| Total deseuri vegetale (ramuri fara fructe) | 340,00 |

Deseurile menajere  de la zona pentru personal se vor colecta in pubele special destinate si se vor preda catre serviciul de salubritate al comunei in baza unui contract de prestari servicii.

Deseurile recuperabile, sticla, hartie, metale, rezultate de la ambalaje diverse utilizate la zona pentru personal, se vor colecta selectiv si se vor preda unor societati specializate.

3.18. Alte autorizatii cerute prin proiect. Localizarea proiectului

Pentru investitia in intravilanul Satului Malu Alb, Comuna Draganesti, nu sunt necesare autorizatii speciale decat cele prevazute prin Certificatul de urbanism.

In prezent terenul aferent investitiei este liber de constructii si va fi utilizat exclusiv investitiei aferente prezentului proiect.

3.19. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul.

3.20. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale

Foto 1. Teren de investitie intravilan

Terenul este liber de constructii si se afla in intravilanul Satului Malu Alb, Comuna Draganesti, Judetul Galati.

Atat in anul 2016 cat si in anul 2017 terenul este necultivat si este acoperit cu un covor vegetal format din plante invazive, fara valoare conservativa pentru biodiversitatea specifica judetului Galati.

3.21. Alte informatii

a) Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia

In prezent terenul este liber de constructii. Dupa semnarea de catre beneficiar a contractului de finantare  europeana, Sub-Masura 4.1a, programul FEADR, se vor derula investitiile stabilite prin documentatia de proiectare, care este in curs de elaborare la faza PTE (proieCt tehnic de executie).

Prin proiect, in intravilan se va realiza un corp de cladire in care se vor desfasura operatiunile de recoltare prin  congelarea si batozarea ramurilor cu fructe transportate din ferma de catina, conditonarea fructelor congelate si depozitarea acestora in spatii de congelare pana la livrare.

In incinta vor fi realizate platforme de circulatie rutiera si platforme de depozitare a ambalajelor tip boxpaleti si a pubelelor pentru gunoi.

Pe zona adiacenta terenului sunt locuinte. Beneficiarul a obtinut acordul scris al vecinilor pentru realizarea investitiei.

b) Politici de zonare si de folosire a terenului

Beneficiarul va implementa proiectul cu fonduri nerambursabile puse la dispozitie prin programul  FEADR, conform legislatiei in vigoare din Romania si din UE care reglementeaza aceasta categorie de investitii.

c) Areale sensibile

Terenul si zona adiacenta nu sunt parti ale unor areale sensibile care sa necesite implementarea unor masuri speciale de protectie specifice ariilor naturale protejate, conform legislatiei de protectie a factorilor de mediu.

d) Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament, cu exceptia celei prezentate prin aceasta documentatie, conditia esentiala pentru accesarea fondurilor nerambursabile fiind  ca dreptul de utilizare a terenului sa fie proprietate, teren in concesiune, teren cu drept de superficie pentru a putea realiza o constructie cu caracter permanent.

Terenul de investitie este proprietatea responsabilului legal si asociat unic al LARA ECOPLANT SRL si este uitlizata de societate cu drept de superficie.

3.22. Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a factorilor prezentati mai jos

A. Impactul planului propus asupra factorilor de mediu

a) Impactul planului propus asupra populatiei si  sanatatii umane

Amplasamentul investitiei este situat in intravilan si, prin specificul activitatii, nu va produce impact semnificativ asupra populatiei si a sanatatii populatiei.

In perioada de construire, impactul se va situa in limite admisibile, ca urmare a masurilor implementate de constructor corespunzator pct. 3.10 si 3.14.

Se apreciaza ca impactul implementarii planului asupra populatiei si a sanatatii umane este nesemnificativ.

b) Impactul planului propus asupra faunei si florei

Incinta este in intravilanul satului si nu au fost identificate elemente de flora si de fauna cu valoare conservativa ridicata.

Observatiile realizate in zona de amplasament a obiectivului de investitie dovedesc ca implementarea planului va avea un impact nesemnificativ asupra speciilor de flora si de fauna salbatica, ca si asupra habitatelor naturale importante pentru valoarea conservativa a biodiversitatii judetului Galati.

c) Impactul planului propus asupra solului, folosintelor, bunurilor materiale

In perioada de construire, solul decopertat va fi depozitat temporar intr-o zona in care nu vor fi constructii (partea de est) si va utilizat pentru amenajarea spatiilor verzi din incinta, la terminarea lucrarilor de constructii.

Se apreciaza ca nu se va produce un impact semnificativ asupra folosintelor, bunurilor materiale pentru ca lucrarile de constructii se vor derula conform documentatiei de proiectare in spatii special amenajate, parti ale viitorului corp de cladire.

In perioada de construire, impactul activitatii se va situa in limite admisibile ca urmare a masurilor implementate de constructor.

d) Impactul planului propus asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Prin proiect se va asigura necesarul de apa din reteaua locala de alimentare cu apa a localitatii atat in perioada de construire cat si in faza de functionare. Volumele de apa utilizate sunt reduse in ambele faze astfel incat se apreciaza ca  impactul planului propus asupra calitatii si regimului apei este nesemnificativ.

d) Impactul planului propus asupra calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor

In faza de construire a obiectivului, constructorul va implementa masurile necesare pentru tamponarea pulberilor cu apa si prin folosirea unor utilaje si echipamente care sa corespunda standardelor in vigoare.

Se apreciaza ca nivelul de zgomot si vibratii se incadreaza in limitele impuse prin legislatia privind protectia factorilor de mediu.

In perioada de functionare, transportul fructelor din ferma si al deseurilor vegetale se vor realiza conform astfel incat nu se vor produce modificari ale calitatii aerului.

Drumurile din incinta vor fi continuu stropite cu apa in perioada de lucru pentru a evita producerea pulberilor, iar viteza de deplasare a vehiculelor va fi redusa.

Nu se vor produce modificari ale conditiilor climatice din zona, impactul proiectului propus fiind apreciat ca fiind nesemnificativ atat in perioada de construire cat si in perioada de functionare.

e) Impactul planului propus asupra peisajului si mediului vizual

Se apreciaza ca impactul planului propus asupra peisajului si mediului vizual este pozitiv, terenul, la data prezentarii acestei documentatii, este necultivat si fara constructii, fiind acoperit cu vegetatie compusa din specii invazive.

Cladirea se incadreaza in peisaj, adiacent fiind constructii cu functiuni de locuinte, specifice spatiului rural. Incinta, care va fi organizata pe module de lucru, va avea spatiu verde peste 20 %, conform legislatiei in vigoare.

f) Impactul planului propus asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Terenul intravilan din Satul Malu Alb si din zona adiacenta nu contine elemente importante ale patrimoniului istoric si ale patrimoniului cultural specifice judetului Galati.

Se apreciaza astfel ca influenta planului propus asupra patrimoniului si interactiunilor dintre elementele componente este nula.

B. Natura impactului produs prin implementarea planului propus

Evaluarea impactului direct, indirect, cumulativ, pe termen mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ posibil manifestat prin implementarea proiectului propus

Proiectul va fi implementat in intravilanul satului Malu Alb, Comuna Drganesti, Judetul Galati, pe un teren liber de constructii, la distante legale si cu acordul scris al vecinilor.

In perioada de construire, prin masurile care vor fi implementate de constructor, valoarea impactului produs asupra factorilor de mediu poate fi in limite admisibile. Proiectul propus nu va produce un impact care ar putea fi cumulat ca intensitate cu alte categorii de impact posibil produs de alte surse. In zona de influenta a proiectului se desfasoara activitati agricole.

Valoarea impactului in perioada de construire

Categoriile de impact posibil produse prin implementarea planului propus vor avea o valoare redusa spre nesemnificativa ca urmare a masurilor care vor fi implementate de constructor in colaborare cu investitorul. Durata de construire este redusa, de 6-8 luni.

Cantitatile de sol fertil decopertate si depozitate temporar vor fi utilizate pentru amenajarea spatiilor verzi.

In perioada de construire vor fi implementate masuri de protectie:

-  folosirea unor utilaje moderne, in stare buna de functionare;

- utilizarea mijloacelor de transport dotate cu motoare termice moderne, autorizate;

- interzicerea accesului utilajelor sau al mijloacelor de transport cu defectiuni, care ar putea produce poluarea solului cu hidrocarburi sau poluare sonica;

- gestionarea unitara a investitiei.

Valoarea impactului in perioada de exploatare

Activitatea de recoltare si de depozitare in stare congelata a fructelor de catina se desfasoara in interiroul cladirii si este sezoniera, astfel incat valoarea impactului posibil produs asupra factorilor de mediu ca urmare a activitatii este apreciat ca fiind nesemnificativa.

Tehnologia utilizata, respectarea programului de monitorizare a activitatii precum si implementarea masurilor de protectie a factorilor de mediu vor permite controlul permanent al categoriei de impact produs ca si al intensitatii acestuia.

3.23. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei /habitatelor/speciilor afectate)

Activitatea propusa de beneficiar in intravilanul Satului Malu Alb va produce un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu din zona.

Terenul de investitie nu se constituie ca sursa de hrana, de apa sau ca loc de culcus/cuibarire pentru exemplare ale speciilor de fauna si nu cuprinde exemplare ale speciilor de flora protejate caracteristice biodiversitatii importante a judetului Galati.

3.23. Magnitudinea si complexitatea impactului

Valoarea impactului cumulativ, rezidual, direct, indirect, pe termen scurt, mediu si lung posibil produs in zona plantatiei de catina este apreciata ca fiind nesmnificativa.

3.24. Probabilitatea impactului

Nu este cazul. Prin implementarea masurilor de protectie a factorilor de mediu de catre constructor ca si de catre beneficiar, valoarea impactului este nesemnificativa.

3.25. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul posibil manifestat in perioada de constructie este de durata mica, constructia realizandu-se in 6-8 luni. In perioada de functionare, activitatea se desfasoara in interiorul cladirii, transportul materiei prime, ramuri cu fructe din camp, precum si al deseurilor vegetale  ramuri si frunze rezultate din procesul de recoltare prin congelare si batozare, vor fi realizate cu o frecventa de 3-4 ori pe zi, numai in perioada de recoltare.

Activitatea se va desfasura doar in timpul zilei si intr-o perioada de maxim 30 de zile/an pe masura ce fructele ajung la maturitate.

Beneficiarul a plantat soiuri care se maturizeaza esalonat astfel incat derularea activitatii sa se realizeze confortabil cu respectarea normelor de protectie a factorilor de mediu si a confortului populatiei din zona adiacenta.

3.26. Masurile de evitare, reducere, sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masuri de evitare

Se estimeaza ca valoarea impactului posibil produs prin implementarea proiectului  propus este redusa in perioada de construire si nesemnificativa in perioada de functionare.

Cu toate acestea, atat in perioada de construire, cat si in perioada de functionare a unitatii de recoltare prin congelare si de depozitare a fructelor in stare congelata, extindere a fermei de catina, au fost prevazute masuri de evitare si de reducere a valorii impactului in toate etapele de implementare  a proiectului, conform pct. 3.14 din aceasta documentatie.

Masuri de reducere a impactului posibil produs prin implementarea planului propus

La implementarea proiectului propus vor fi respectate proiectele tehnice si detaliile de executie, intocmite conform legislatiei de protectie a factorilor de mediu.

Utilajele si echipamentele necesare realizarii investitiei vor fi corespunzatoare normelor europene si celor interne in vigoare si vor functiona conform parametrilor admisi prin legislatie.

Masuri implementate in perioada de pregatire si de constructie

Organizarea de santier se va amplasa corespunzator normelor privind protectia factorilor de mediu in domeniul constructiilor, fiind in responsabilitatea constructorului.

Masurile de protectia mediuliui vor fi mentionate in Contractul de lucrari de constructii.

Solul vegetal decopertat (in cantitati mici) va fi utilizat pentru refacerea spatiilor verzi din incinta.

Uleiul uzat va fi colectat si evacuat de societatea de constructii corespunzator legislatiei in vigoare. Operatiunile de schimb de ulei sau reparatii ale utilajelor se vor efectua in ateliere specializate.

Deseurile rezultate de la organizarea de santier vor fi colectate in pubele si vor fi preluate de o structura specializata care opereaza in  localitate.

Deseurile rezultate de la materialele utilizate la executia lucrarilor de constructii vor fi colectate selectiv si vor fi valorificate conform legislatiei in vigoare. Aceste operatiuni apartin exclusiv constructorului.

Masuri implementate in perioada de exploatare

In perioada de exploatare se vor respecta normele legale si conditiile impuse prin documentele de autorizare a activitatii.

3.27. Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Proiectul va fi implementat intr-o zona care nu este in apropierea granitei.

IV.  SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Obiectivul principal al asigurarii protectiei mediului il reprezinta respectarea legislatiei privind protectia factorilor de mediu ca si a sanatatii populatiei atat in perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj aferente, cat si pe parcursul exploatarii investitiei.

4.1. Protectia calitatii apelor

Apele uzate menajere rezultate de la spatiile pentru personal vor fi colectate prin reteaua de canalizare special construita in incinta. In procesul tehnologic nu este necesara apa tehnologica.

La terminarea unui ciclu lde lucru se vor spala pardoselile cu detergenti agreati pentru industria alimentara, biodegradabili. Volumele de apa rezultate vor fi deversate in reteaua de canalizare a  satului care se afla  la marginea vestica a proprietatii.

Corespunzator normelor europene, se vor utiliza detergenti biodegradabili, agreati pentru conditionarea si depozitarea fructelor.

Apele menajere, in volume mici, nu contin substante poluante si vor deversate in reteaua de canalizare a comunei. Se estimeaza ca impactul activitatii proiectate asupra calitatii apelor freatice este nesemnificativ.

4.2. Protectia aerului

4.2.1. Surse de poluanti pentru aer, poluanti in perioada de construire

Lucrarile de constructii aferente investitiei determina aparitia emisiilor poluante pe termen scurt. Sursele mobile de poluare sunt mijloacele de transport si utilajele de constructii dotate cu motoare termice.

Valorile surselor mobile :

| Denumirea sursei | Amestec gaze esapament |
| --- | --- |
| Poluanti si debite masice (g/h) | 1. | Particule | 46,8 |
|  | 2. | SOx | 97,2 |
|  | 3. | CO | 810 |
|  | 4. | Hidrocarburi | 133,2 |
|  | 5. | NOx | 1332 |
|  | 6. | Aldehide | 10,8 |
|  | 7. | Acizi organici | 10,8 |

Principalele surse de poluare a aerului in perioada de executie a lucrarilor vor fi utilajele folosite la realizarea investitiei: camioane, utilaje terasiere, utilaje de constructii (buldozere, excavatoare, compactoare, incarcatoare, etc.).

Sursele de poluare a aerului-gazele de esapament, sunt ca surse mobile de poluare.

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor s-au utilizat specificatiile din anexa Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 462/01.07.1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Evaluarea emisiilor s-a facut dupa analiza consumului specific de motorina (30 l/h - la functionarea concomitenta a trei utilaje) si s-au comparat aceste emisii, cu limitele maxime admise in Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 462/01.07.1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare:

- particule: 46,8 g/h fata de 500 g/h, conform pct. 4.1., anexa 1;

- SOx: 97,2 g/h fata de 5000 g/h, conform tabel 6.1, clasa 4;

- CO: 810,0 g/h limita nespecificata;

- hidrocarburi:133,2 g/h fata de 3000 g/h,conform tabel 7.1, clasa 3;

- NOx: 1332,0 g/h fata de 5000 g/h, conform tabel 6.1., clasa 4;

- aldehide: 10,8 g/h fata de 100 g/h, conform tabel 7.1, clasa 1;

- acizi organici: 10.8 g/h fata de 200g/h, conform tabel 7.1, clasa 2.

In perioada construirii obiectivului, emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investitiei vor determina o crestere locala nesemnificativa a concentratiei de poluanti atmosferici pe amplasamentul lucrarilor.

Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a factorilor de mediu.

4.2.2. Surse de poluanti pentru aer, poluanti in perioada de exploatare a investitiei

Prin specificul activitatii nu sunt evidentiate surse semnificative de poluare a aerului. Potentiale surse de poluare sunt surse mobile reprezentate de gazele de esapament de la mijloacele de transport dotate cu motoare termice.

Nivelul emisiilor de gaze in atmosfera este redus, mijloacele de transport fiind echipate cu motoare EURO 3, EURO 4 cu emisii reduse.

Ca surse fixe de poluare a aerului, exista riscul poluarii cu praf de pe platformele de circulatie. Platformele rutiere din incinta vor fi mentinute curate pentru reducerea emisiilor de pulberi. Mijloacele de transport vor circula in incinta pe distante mici si cu viteze reduse. Se apreciaza ca impactul activitatii asupra aerului este nesemnificativ.

4.3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

In timpul executiei lucrarilor de constructii, zgomotele si vibratiile se vor situa in limitele admise privind functionarea utilajelor si a echipamentelor.

Pe parcursul functionarii obiectivului, principalele surse generatoare de zgomot si vibratii sunt determinate de circulatia, descarcarea si incarcarea mijloacelor de transport.

In vederea atenuarii zgomotelor si a vibratiilor, circuitele tehnologice interioare si exterioare au fost optimizate astfel incat utilajele si mijloacele de transport sa circule pe trasee scurte. Se va respecta STAS 10009/88 - Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

4.5. Protectia solului si a subsolului

In perioada de incepere a lucrarilor de constructie se va realiza decopertarea solului vegetal care va fi depozitat intr-o zona special destinata pana la faza refacerii ecologice a terenului.  La sfarsitul lucrarilor, solul vegetal va fi distribuit pe zonele de spatii verzi. In cazul in care exista surplus de sol vegetal, acesta va fi distribuit in plantatie, in spatiul dintre randurile de catina.

Resturile de motorina si uleiuri provenite de la mijloacele de transport vor fi tamponate prin utilizarea unor materiale absorbante; acestea se vor depozita in ambalaje din material plastic care vor fi preluate de o societate specializata. Nu exista riscul poluarii solului.

4.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Terenul nu este populat cu exemplare ale florei si faunei protejate. Prin implementarea proiectului nu se vor produce modificari ale arealelor unor specii de flora si de fauna protejate, ale surselor de apa sau de hrana ale faunei.

4.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Asezarile umane vor fi protejate atat in timpul desfasurarii lucrarilor prevazute prin proiect cat si dupa terminarea acestora,  prin facilitatile create.

Pe terenul pe care se va implementa proiectul nu sunt obiective de patrimoniu cultural, etnic, arheologic, monumente istorice etc.

Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si/sau a unor obiective protejate.

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

4.8.1.   Gospodarirea deseurilor in perioada de constructie

In etapa de execuţie a proiectului, vor rezulta următoarele categorii de deşeuri: deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice), deşeuri de materiale de construcţie (resturi de metale si de beton, pământ excavat), deşeuri menajere.

Deşeurile reciclabile vor fi colectate separat şi vor fi predate operatorilor autorizaţi pentru valorificare. Restul deşeurilor va fi colectat în saci menajeri, care vor fi transportaţi la pubele amplasate pe o platforma amenajata in cadrul organizarii de santier.

Deseurile de tip materiale de constructii vor fi transportate in amplasamente special destinate. Depozitarea acestor deseuri este in responsabilitatea constructorului.

Deseurile solide provenite din activitatile de constructie vor fi colectate de firme specializate prin contract de prestari servicii.

Utilajele vor fi aduse in santier in stare buna de functionare si cu revizia tehnica efectuata. Alimentarea cu carburanti se va face dupa fiecare sesiune de lucru in zone special amenajate.

Scurgerile accidentale de combustibil vor fi monitorizate si administrate de firma de constructii, conform legislatiei in vigoare.

Uleiurile hidraulice si de transmisie se vor schimba in ateliere specializate.

Uleiurile uzate vor fi colectate in recipienti speciali si vor fi preluate de societati specializate.

Deseurile menajere produse de personal, cum ar fi hartie, pungi de plastic, sticle, deseuri alimentare, vor fi depozitate temporar intr-un loc special amenajat in zona organizarii de santier, in pubele/containere cu capac si vor fi preluate de structura de specialitate care administreaza gunoiul menajer din localitate.

Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si completata prin Legea nr.101/25.04.2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.61/06.09.2006 si prin Legea nr.27/05.01.2007 privind aprobarea Odonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.61/06.09.2006, materialul rezultat din activitatea de decapare/excavare se incadreaza in categoria deseuri nepericuloase.

4.8.2. Gospodarirea deseurilor in perioada de exploatare

In timpul exploatarii obiectivulu nu rezulta deseuri tehnologice poluante sau periculoase din punct de vedere chimic sau microbiologic.

Deseurile care vor rezulta din activitatea unitatii sunt:

- deseuri tehnologice cuprind resturi vegetale ca ramuri si frunze care vor fi transportate la ferma si, dupa zvantare, vor fi valorificate prin livrare catre o fabrica de peleti sau brichete;

- deseuri de ambalaje din plastic care se vor colecta in pubele care vor fi preluate de firme specializate;

- deseuri menajere care se vor depozita in pubele si se vor evacua prin contract cu o societate de slubritate.

4.9. Gospodărirea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase

Atat in perioada de constructie, cat si in perioada de exploatare a investitiei nu se utilizeaza si nu se produc substante toxice si periculoase.

V.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Avand in vedere atat specificul tehnic al PP pentru monitorizarea factorilor de mediu se propune un plan de monitorizare care este prezentat mai jos.

Plan  de  monitorizare  a factorilor de mediu:

| Factor de mediu | Măsuri implementate pentru reducerea impactului | Ţinte cuantificabile | Termene de implementare si monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Planul de pregătire pentru poluări accidentale | Identificarea si implementarea masurilor pentru utilizarea si preluarea corespunzatoare a volumelor de apa | In perioada de construire ; In perioada de exploatare. |
| Aerul | Planul de management al aerului | Implementarea masurilor de mentinere a unor valori corespunzatoarea a parametrilor aerului | In perioada de construire si de exploatare |
| Zgomotul si vibraţiile | Planul de management pentru zgomot si vibraţii | Implementarea masurilor de mentinere a valorilor admise prin legislatia de protectie a factorilor de mediu | In perioada de construire si de functionare |
| Sănătatea | Planuri de management social si de mediu | Implementare masuri de prevenirea a efectelor negative a surselor de poluare | In perioada de construire si de exploatare |
| Infrastructura rutiera | Lucrări de întreţinere si monitorizare a platformelor de circulatie; Monitorizare mijloace de transport privind poluarea | Stabilirea unor proceduri pentru transportul materialelor de constructie Evidenţa carburanţilor in perioada de construire | In perioada de construire si de functionare |
| Peisajul | Reducerea impactului asupra peisajului in etapa de construcţie | Masuri de diminuarea a impactului asupra peisajului | In perioada de construire |
| Solul/subsolul | -Limitarea suprafeţelor decopertate -Managementul deşeurilor | Implementarea masurilor de prevenire a degradarii solului si a subsolului | In perioada de construire |
| Factorii climatici | Utilizarea unor vehicule cu consumuri reduse de carburanţi | Inregistrarea indicatorilor pe tipuri de surse | In perioada de construire |

VI.  JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.)

Nu este cazul.

VII.  LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de santier va fi amplasata pe o suprafata de 100 mp in interiorul suprafetei pe care se va realiza corpul principal.

Realizarea obiectivului se va face conform urmatoarelor etape:

1. Lucrari de amenajare a platformei;

2. Bransare la reteaua de energie electrica;

3. Montarea cosntructiilor prefabricate (containere si cabina paznic);

4. Amplasarea pubelelor de colectare a gunoiului menajer si a celor pentru colectarea deseurior tehnice.

Lucratorii vor fi cazati conform prevederilor contractului incheiat intre beneficiar si constructor.

In timpul derularii lucrarilor de constructii se identifica urmatoarele surse de poluanti:

- deseuri tehnice de la ambalajele pieselor si materialelor care se vor valorifica pe categorii tehnice, conform legislatiei in vigoare (hartie, metale feroase, metale neferoase, sticla, ect.).

- scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje si mijloace de transport; in cazul existentei unor scurgeri accidentale pamantul si pietrisul afectat vor fi eliminate sau tamponate cu materiale speciale.

Se apreciaza ca impactul activitatii asupra mediului pe timpul existentei organizarii de santier va fi nesemnificativ.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Pe parcursul derularii lucrarilor de constructii-montaj, se vor elimina in mod corespunzator deseurile tehnice (ambalaje tehnice) pe categorii, conform legislatiei in vigoare, activitate care va fi prevazuta ca obligatorie in documentatia de proiectare, fiind in responsabilitatea constructorului.

La terminarea lucrarilor, amplasamentul va fi adus la starea initiala prin:

- debransarea de la reteaua de energie electrica;

- eliminarea straturilor de balast de pe suprafetele amenajate;

- transportul materialelor de cosntructii inafara incintei si valorificarea, dupa caz;

-  refacerea terenului si aducerea la forma initiala.

- ANEXE  - PIESE DESENATE PENTRU INVESTITIA DIN INTRAVILAN

- Certificat de urbanism nr. 51 din 06.10.2016  emis de  Primaria Draganesti, Jud. Galati;

- Adresa de la APM Galati, nr. 11853/21.06.2017

- Notificare nr. 463 din data de 25.10.2016 emisa de DSP Galati ;

- Aviz emis de DSVSA Galati nr. 38/15.06.2017

- Ofertele utilajelor specifice propuse a fi achizitionate.

Piese desenate

- Plan de amplasament si de delimitare a imobilului;

- Plansa nr. A0-Plan de situatie intravilan - Plan general

- Plansa nr. A1- Plan cota +/- 0,00 Sectiune transversala si sectiune longitudinala

- Plansa nr. A2, Fatade si invelitoare

- Plansa IS01 – Plan de situatie, Retele apa-canal;

- Plansa IE01 Retele electrice exterioare: Coloane alimentare tablouri, iluminat exterior si priza de pamant;

- Plansa nr. C01 Plan coordonator: Retele electrice, Retele de alimentare cu apa, Retele de canalizare;

- Plansa nr. Th1 Plan cota+/- 0.00. Flux tehnologic.

Intocmit,                                                  		Sef proiect,

Arh. Anca-Adriana Voicu                                	Dr. ing. Gheorghe Zambila

Dr. biol. Nela Zambila