F

LISTE DE VERIFICARE

PENTRU INSPECŢIA AMPLASAMENTELOR SEVESO

Se pleacă de la faptul că operatorul economic are obligaţia să dovedească că a luat toate măsurile pentru prevenirea producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. El trebuie să facă acest lucru, în faţa autorităţilor, ca şi cum şi-ar susţine cauza.

| Nr. crt. | Verificarea documentelor şi evaluarea amplasamentului | Puncte critice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poate dovedi operatorul economic, autorităţilor competente în orice moment şi în special în cadrul activităţilor de inspecţie şi control, că a luat toate măsurile necesare potrivit prevederilor Legii 59/2016? |  |
| 2 | A întocmită, operatorul economic, notificarea conform art.7, Legii 59/2016 ? |  |
| 3 | A fost întocmită notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 59/2016 ? (art.7, alin.1 ) |  |
| 4 | Notificarea cuprinde informaţiile prevăzute de art. 7, alin. 2, H.G.R. H.G.R. 59/2016 ? |  |
| 5 | De la data întocmirii şi trimiterii notificării, au fost creşteri semnificative ale cantităţii de substanţe periculoase în spaţiile de depozitare şi dacă da, acestea au fost transmise imediat S.R.A.P.M., conform art. 7, alin. 6, lit. a) din Legea 59/2016 ? Capacităţile de stocare sunt conform ultimei notificări ? |  |
| 6 | De la data întocmirii şi trimiterii Notificării, au fost executate modificări ale amplasamentului (capacitate), schimbarea semnificativă a naturii sau stării fizice a substanţei periculoase prezentă pe amplasament, au apărut modificări în procesele tehnologice, au fost închise definitiv, temporar sau trecute în regim de conservare instalaţii, a fost schimbat titularul activităţii şi dacă da, acestea au fost transmise imediat SRAPM, conform art. 7, alin. 6, lit. b) din Legea 59/2016? |  |
| 7 | Care sunt cantităţile de substanţe periculoase manipulate în fiecare an ? |  |
| 8 | Este definită cantitatea maximă de substanţe periculoase în instalaţie ? Deţine operatorul economic un exemplar original al Notificării transmise, tipărit şi în format electronic ? |  |
| 9 | POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE Este întocmită politica de prevenire a accidentelor majore conform art.8, alin. 1) / raportul de securitate, conform art. 10, alin. 1) din Legea 59/2016? |  |
| 10 | Este însuşit conţinutul P.P.A.M. / R.S. de către conducerea operatorului economic ? |  |
| 11 | Este făcută aceasta pentru angajaţi ? |  |
| 12 | Este P.P.A.M. făcută publică angajaţilor ? |  |
| 13 | Reprezintă P.P.A.M. cadrul pe care va fi construit S.M.S. ? |  |
| 14 | Direcţionează P.P.A.M. către stabilirea elementelor prioritare ale S.M.S.- ului ? |  |
| 15 | Prezintă viziunea conducerii asupra sănătăţii şi siguranţei ? |  |
| 16 | Defineşte P.P.A.M. roluri şi responsabilităţi privind siguranţa angajaţilor şi a populaţiei ? |  |
| 17 | Poate stabili obiective pe terman lung ? |  |
| 18 | Conducerea î-şi asumă responsabilităţi pe linia siguranţei ? |  |
| 19 | Cuprinde P.P.A.M. structura şi descrierea S.M.S. ? |  |
| 20 | Este S.M.S. proporţional cu pericolele, activităţile industriale şi complexitatea organizării în cadrul amplasamentului şi este bazat pe evaluarea riscurilor ? |  |
| 21 | Este S.M.S. parte din sistemul de management general şi conţine structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru stabilirea şi punerea în aplicare a P.P.A.M. ? |  |
| 22 | Este S.M.S. elementul cheie în asigurarea siguranţei proceselor şi stabileşte regulile de bază pentru desfăşurarea activităţilor pe amplasament ? |  |
| 23 | Este S.M.S. pus în practică prin practici manuale politici, proceduri, instrucţiuni, etc. ? |  |
| 24 | Prezintă S.M.S. elemente bine definite stabilite prin P.P.A.M., care sunt acestea ? |  |
| 25 | A fost S.M.S. determinat prin consultarea angajaţilor ? |  |
| 26 | Elementele S.M.S. sunt determinate de legislaţie, standarde, bune practice, norme interne, etc. ? |  |
| 27 | Este S.M.S. auditat, evaluat şi revizuit periodic ? |  |
| 28 | Sunt toate activităţile desfăşurate sub umbrela S.M.S. documentate în scris ? (S.M.S. se controlează prin inspecţie, acesta cuprinde conform Seveso III – P.P.A.M., organizare şi personal, identificarea şi evaluarea pericolelor majore, controlul exploatării, managementul schimbărilor, planificarea pentru situaţii de urgenţă, monitorizarea performanţelor, audit şi revizuire) |  |
| 29 | Este identificat personalul cu responsabilităţi pe linia S.M.S. – angajaţi şi contractori. ? Care sunt aceştia ? |  |
| 30 | Sunt definite rolurile, responsabilităţile şi relaţionarea acestora pe orizontală şi verticală ? |  |
| 31 | Defineşte S.M.S. când şi în ce situaţii este nevoie să se aplice metodele de identificare şi evaluare a pericolelor majore ? |  |
| 32 | De către cine vor fi folosite aceste metode şi cum vor fi utilizate rezultatele ? |  |
| 33 | Este această P.P.A.M. / R.S. aprobat de autorităţile competente – A.P.M. – C.J.G.N.M. – I.S.U. ? - Conţine P.P.A.M. obiectivele care se doresc atinse în procesul de prevenire şi control a accidentelor majore, protecţia salariaţilor a populaţiei şi a mediului ? - Conţine P.P.A.M. angajamente asumate ?. Dacă da, pentru fiecare angajament are stabilite operatorul o persoană, un termen şi un buget ? |  |
| 34 | La aprobarea P.P.A.M. / R.S. au fost formulate de către autorităţi, cerinţe şi recomandări, şi dacă da, au fost acestea respectate de operatorul economic ? |  |
| 35 | Operatorul economic garantează că P.P.A.M. / R.S. sunt implementate în mod corespunzător în scopul protejării salariaţilor, populaţiei, bunurilor materiale şi mediului înconjurător prin mijloace, structuri şi un sistem de management adecvat ? (art. 8, alin. 2 pct a) din Legea 59/2016) |  |
| 36 | A fost elaborată aceasta cu respectarea termenului de 90 de zile de la data încadrării ? (art.8, alin. 2, pct a) Legea 59/2016?) |  |
| 37 | P.PA.M conţine toate informaţiile prevăzute de Anexa nr. 2 din Legea 59/2016? . |  |
| 38 | După ultima inspecţie executată de autorităţile competente, au fost formulate prescripţii sau recomandări şi dacă da, operatorul economic a îndeplinit aceste prescripţii sau recomandări ? |  |
| 39 | Există în P.P.A.M. / R.S. o evaluare a compatibilităţii amplasamentului cu planificarea teritorială ? ( Ex. necesitatea menţinerii unor distanţe adecvate stabilite în funcţie de nivelul de pericol între amplasamente şi zone rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, căi principale rutiere, zone de recreere şi zone protejate de interes şi sensibilitate deosebite, necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare cf. art 6, alin 1), care să reducă riscurile pentru populaţie, situarea amplasamentului în zone inundabile sau supuse alunecărilor de teren ) |  |
| 40 | Cuprinde Raportul de securitate hărţi care să reprezinte orografia zonei la o scară, nu mai mică de 1 : 25.000, în baza căreia să fie evidenţiat perimetrul amplasamentului ? Harta trebuie să cuprindă o zonă având o rază de cel puţin 5 km. în jurul instalaţiei. (Ghidul I.G.S.U. privind evaluarea Rapoartelor de securitate ) |  |
| 41 | Cuprinde Raportul de securitate o hartă la o scară, nu mai mică de 1 : 2.000, care să reprezinte zona din jurul instalaţiei pe o rază de minim 1.000 m, cu respectarea centrului geometric al instalaţiei şi cu o distanţă minimă de 500 m de la limitele instalaţiei? (Ghidul I.G.S.U. privind evaluarea Rapoartelor de securitate ) |  |
| 42 | Cuprinde Raportul de securitate datele meteorologice, hidrogeologice relevante pentru zona amplasamentului ce pot fi validate de autorităţile competente ? |  |
| 43 | Cuprinde R.S sau P.P.A.M. precizarea substanţelor care pot proveni din modificarea sau transformarea substanţei deţinute ? Au fost luate în considerare toate scenariile posibile de combinare a substanţelor din instalaţie/amplasament ? |  |
| 44 | Dacă există substanţe incompatibile, sunt prevăzute măsuri de securitate pentru a asigura separarea substanţelor incompatibile ? |  |
| 45 | Cuprinde R.S sau P.P.A.M. măsurile pentru prevenirea erorilor umane ? Există sisteme şi măsuri fizice sau de management, utilizate pentru prevenirea erorilor umane pe timpul operaţiunilor normale şi în caz de urgenţă ? |  |
| 46 | Au fost stabilite proceduri de respectare a intergrităţii fizice şi de proces a instalaţiilor prin metode specifice ? (ex. vopsire, curăţire, protecţie la impact, sisteme de control, alarmă şi blocare, dispozitive de eliberare a presiunii, etc.). Sunt stabilite măsurile de mentenanţă adecvată şi dimensionare pentru acestea ? |  |
| 47 | Există sisteme de tratare a eliberărilor de urgenţă ? Înglobează aceste sisteme punctele critice ale instalaţiei, sunt bine dimensionate şi întreţinute ? |  |
| 48 | Există proceduri de activare a sistemelor de întrerupere a procesului ? Accesul către aceste sisteme este uşor pentru personalului operator ? Sunt condiţiile şi procedurile de activare bine cunoscute ? |  |
| 49 | Sunt stabilite proceduri şi sisteme fizice pentru izolarea de urgenţă a eliberărilor ? |  |
| 50 | Sunt condiţiile şi procedurile bine cunoscute ? |  |
| 51 | În zonele cu risc ridicat de explozie se utilizează sisteme de prevenire a detonaţiilor ? |  |
| 52 | Ce sisteme post emisie există pe amplasament ? (ex. dispozitive de blocare şi alarme, sisteme pentru limitarea suprafeţei de evaporare cum ar fi diguri sau pante de scurgere, ecrane de protecţie împotriva jetului de apă, sisteme de absorbţie chimică a norului/diluarea norului/drenchere, sisteme de ventilaţie activate de un sistem automat de detecţie). Sunt bine dimensionate şi întreţinute ? |  |
| 53 | Reţeaua pentru stingerea incendiului este bine dimensionată şi întreţinută conform cerinţelor legale ? |  |
| 54 | Pompele instalaţiei pentru stingerea incendiului sunt bine dimensionate ? |  |
| 55 | Ce agent de stingere foloseşte instalaţia. Este acesta în cantităţi suficiente şi stocat corespunzător ? |  |
| 56 | Există pe amplasament recipienţi cu substanţe corozive ? Dacă da, este verificată şi înregistrată periodic grosimea recipienţilor şi a conductelor ce conţin substanţe corozive ? |  |
| 57 | Documentaţia tehnică existentă pe amplasament conţine descrierea suficient de precisă a instalaţiilor ? |  |
| 58 | Manualele de operare ale instalaţiilor sunt la zi, uşor accesibile iar operatorii cunosc procedurile frecvent utilizate ? |  |
| 59 | Sunt prezente pe amplasament surse de risc mobile ? Sunt asigurate măsuri de prevenire a accidentelor cauzate de sursele de risc mobile ? |  |
| 60 | Sunt stabilite măsuri fizice şi tehnice pentru a asigura securitatea instalaţiilor prin impunerea restricţiilor privind accesul la instalaţii ? |  |
| 61 | Sunt identificate şi evaluate în P.P.A.M. / R.S. toţi factorii de risc generatori de evenimente periculoase (scenarii de accident major) şi au fost luate toate măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente precum şi limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului ? (Legea 481/2004, art. 76, lit. e), Legea 59/2016 art. 10, alin. 1). |  |
| 62 | Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranţei / securităţii este acoperitoare şi întocmită corespunzător? Este făcută publică angajaţilor prin afişarea acesteia în locuri vizibile ? |  |
| 63 | Care sunt caracteristicile rezervoarelor de pe amplasament ? |  |
| 64 | În instalaţie sunt desfăşurate activităţi de îmbuteliere a substanţelor periculoase ? |  |
| 65 | MONITORIZAREA PERFORMANŢEI Pentru fiecare punct enunţat în cadrul P.P.A.M., au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora ? |  |
| 66 | Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor şi există un audit scris al operatorului economic ce prezintă recomandări cu termene stabilite ? |  |
| 67 | Sunt adoptaţi şi utilizaţi indicatorii de performanţă referitori la securitatea amplasamentului în scopul stabilirii priorităţilor şi planificării intervenţiilor (indicatori negativi – nr. de accidente, aproape accidente şi anomalii, nr. de ore de oprire neprogramată, nr. de eşuări ale sistemelor şi echipamentelor critice, nr. de neconformităţi găsite de organele de control externe pe timpul inspecţiilor), (indicatori pozitivi – nr. de ore pentru reviziurea siguranţei proiectelor şi schimbărilor, resurse pentru întreţineri programate, nr. de inspecţii tehnice, resursele utilizate pentru activităţile de analiză a riscurilor, studii, informare, formare şi pregătire, nr. verificărilor interne, evaluări ale eficienţei S.S.M.) ? |  |
| 68 | Se execută un control sistematic al performanţei care ţine seama de analiza indicatorilor înregistraţi ? |  |
| 69 | Există proceduri pentru clasificarea evenimentelor ? (incidente, accidente, anomalii, etc.) |  |
| 70 | Sunt stabilite responsabilităţile pentru analiza accidentelor şi depozitarea informaţiilor strânse cu aceaste ocazii ? |  |
| 71 | Procedura de analiză a cauzelor accidentelor cuprinde şi implementarea măsurilor de prevenire şi reducere a consecinţelor ? |  |
| 72 | Este avută în vederea măsura schimbului de informaţii cu privire la accident, cu amplasamente care dezvoltă activităţi similare ? Sunt aceste informaţii difuzate şi către personalul propriu ? |  |
| 73 | Demonstrează R.S. că au fost incluse măsurile adecvate de siguranţă în proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, unităţilor de stocare, echipamentului şi infrastructurii din interiorul amplasamentului, care prezintă riscuri de accidente majore ? (art. 10, alin. 1, lit. c) din Legea 59/2016) |  |
| 74 | Demonstrează R.S. că P.U.I. a fost elaborat, iar informaţiile necesare pentru elaborarea P.U.E. au fost furnizate I.S.U. în vederea luării măsurilor necesare în cazul producerii unui accident major ? (art. 10, alin. 1, lit. d) din Legea 59/2016) |  |
| 75 | Demonstrează R.S. că au fost asigurate informaţiile necesare autorităţilor publice competente la nivel judeţean şi autorităţilor publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de noi activităţi sau dezvoltarea ulterioară în jurul amplasamentelor existente ? (art. 10, alin. 1, lit. e) din Legea 59/2016) |  |
| 76 | Cuprinde R.S. datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii 59/2016? |  |
| 77 | Cuprinde R.S. principalele organizaţii care au contribuit la elaborarea acestuia ? (art. 10, alin. 2, lit. b) din Legea 59/2016) |  |
| 78 | Cuprinde R.S. inventarul actualizat al substanţelor periculoase prezente pe amplasament ? |  |
| 79 | A fost înaintat R.S. către S.R.A.P.M. (funcţie de situaţie) (art. 10, alin.3 din Legea 59/2016) |  |
| 80 | A fost revizuit R.S. şi dacă da, a fost înaintat acesta S.R.A.P.M. în termen de cel mult 15 zile de la data operării modificărilor şi/sau a completărilor ? (art. 10, alin. 6 din Legea 59/2016) |  |
| 81 | Este implementat în R.S. sau P.P.A.M. un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor ? (operare normală / anormală) |  |
| 82 | Există proceduri pentru evaluarea riscurilor ? (probabilitate / frecvenţă şi magnitudine) |  |
| 83 | Există un sistem pentru controlul riscurilor ? (asigurarea că riscurile sunt menţinute în limitele descrise în raportul de securitate) |  |
| 84 | A fost revizuit R.S. odată la 5 ani ? (art. 10, alin. 5 din Legea 59/2016) |  |
| 85 | Au fost identificare instalaţiile critice funcţionării în siguranţă şi cărora li se acordă atenţie sporită d.p.d.v. al întreţinerii şi operării, există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ? |  |
| 86 | Au apărut noi circumstanţe în funcţionarea amplasamentului cum ar fi modificarea unei instalaţii, a unei unităţi de stocare, sau a unui proces ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major ? Dacă da, a fost revizuit şi actualizat R.S. asupra detaliilor înainte de a se efectua orice modificare şi/sau completare ? (art. 11 din Legea 59/2016) |  |
| 87 | A fost revizuit R.S. la cererea autorităţilor competente ? (art. 11 din Legea 59/2016) |  |
| 88 | Mijloacele de siguranţă şi protecţie prezentate în cadrul analizei de risc în R.S. există în teren şi funcţionează ? |  |
| 89 | Au fost constatate disfuncţionalităţi apărute în activitatea de operare, şi dacă da, în urma analizării acestora a fost revizuit R.S. la iniţiativa operatorului economic ?(art. 10, alin. 5 din Legea 59/2016) |  |
| 90 | S-au produs pe amplasament accidente şi dacă da, în urma analizei acestora a fost revizuit R.S. ? (art. 10, alin.5) din Legea 59/2016) |  |
| 91 | Cum monitorizează operatorul economic progresele ştiinţifice în ce priveste cunostintele legate de evaluarea pericolelor necesare actualizării R.S. ? (art. 10, alin. 5) din Legea 59/2016 |  |
| 92 | A fost identificată posibilitatea amplificării efectelor unui accident major prin efectul Domino din cauza amplasării şi a proximităţii unor locaţii precum şi a inventarului de substanţe periculoase existente în aceste locaţii şi dacă da, poate operatorul să demonstreze că a realizat un schimb reciproc adecvat de informaţii astfel încât la elaborarea P.P.A.M., a sistemelor de management al securităţii, a R.S. şi a P.U.I. pentru aceste amplasamente să fie avute în vedere natura şi amploarea pericolului global de accident major ? |  |
| 93 | Dacă efectul Domino este posibil pe amplasament, a furnizat operatorul economic informaţiile necesare către I.S.U. pentru întocmirea P.U.E. ? |  |
| 94 | Dacă efectul Domino este posibil pe amplasament, cum a furnizat operatorul economic toate datele necesare informării publicului asupra acestor categorii de amplasamente ? |  |
| 95 | Adoptarea şi implementarea mecanismelor de investigare Există o procedură care stabileşte care sunt avariile / accidentele ce trebuiesc investigate ? |  |
| 96 | Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor / accidentelor ? |  |
| 97 | Se menţine un registru cu toate avariile / accidentele ? |  |
| 98 | Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecţiile învăţate de pe urma avariilor / accidentelor ? |  |
| 99 | PLANUL DE URGENTA INTERNA Dacă operatorul economic este clasificat cu risc major, a elaborat P.U.I. care să cuprindă toate măsurile ce trebuie aplicate pe amplasamentului ? (art. 12, alin. 1) din Legea 59/2016) |  |
| 100 | A fost întocmit P.U.I. conform prevederilor art. 12, alin. 3 din Legea 59/2016 pentru amplasamentele noi cu 90 de zile inainte de inceperea exploatarii acestora, |  |
| 101 | A fost elaborat P.U.I. (doar op.ec. cu R.S.) cu respectarea structurii cadru, prevăzută în anexa nr. 1 a O.M.A.I. nr. 647/2005 ? |  |
| 102 | Planul de urgenţă internă al operatorului este acelaşi cu cel transmis I.S.U. ? |  |
| 103 | Planul de urgenţă internă se găseşte la dispecerat sau la ofiţerul de serviciu ? |  |
| 104 | Cuprinde P.U.I. datele şi informaţiile prevăzute de anexa nr. 5 a Legii 59/2016 ? |  |
| 105 | La elaborarea şi la actualizarea P.U.I. operatorul economic a consultat personalul care lucrează în cadrul amplasamentului, inclusiv personalul subcontractat pentru diferite servicii pe termen lung ? (art. 12, alin. 5 şi 6) din Legea 59/2016) (se vor intervieva angajaţii) |  |
| 106 | Rolurile şi responsabilităţile definite în P.U.I. se regăsesc şi în atribuţiile persoanelor respective cuprinse în fişa postului ? |  |
| 107 | În cadrul P.U.I. a fost luat în considerare factorul uman ? (ex. timpul de răspuns în situaţii de urgenţă) |  |
| 108 | Sunt indicate clar, pe planul amplasamentului, punctele critice, localizarea punctelor de adunare şi rutele de evacuare ? |  |
| 109 | Sunt stabilite liniile de comunicare internă şi externă ? |  |
| 110 | Cuprinde P.U.I. informaţii referitoare la procedurile ce trebuie urmate în cazul producerii unui accident major, echipamentele folosite şi semnalele de alarmare ? |  |
| 111 | Cuprinde P.U.I. informaţii referitoare la efectele acute asupra oamenilor care lucrează în instalaţie , daunele asupra mediului, echipamentului şi instalaţiilor ? |  |
| 112 | Scenariile de accident şi alte informaţii tehnice cu privire la managementul urgenţei cuprinse în P.U.I. sunt în conformitate cu cele asumate prin R.S. ? |  |
| 113 | Scenariile de accident şi alte informaţii tehnice cu privire la managementul urgenţei cuprinse în P.U.I. sunt în conformitate cu cele din P.U.E. ? |  |
| 114 | Este definită clar în P.U.I. responsabilitatea privind managementul urgenţelor şi dacă managerul are autoritatea nesară ? (fără să mai solicite aprobarea superiorilor). |  |
| 115 | Sunt stabilite în P.U.I. roluri, sarcini şi responsabilităţi pentru fiecare tip de intervenţie conform scenariilor identificate ? |  |
| 116 | S-au stabilit înlocuitorii în cazul în care managerul urgenţei lipseşte ? |  |
| 117 | S-a evaluat capacitatea de reacţie a echipelor de intervenţie interne (vehicule şi persoane) şi a echipelor de management a urgenţelor ? |  |
| 118 | CONTROLUL OPERATIONAL Există sisteme, permise, proceduri adecvate şi scrise pentru exploatare şi mentenanţă ? |  |
| 119 | Sunt instruiţi responsabilii asupra acestora ? |  |
| 120 | Sunt exersate procedurile în practică ? |  |
| 121 | Sunt procedurile evaluate pentru a vedea dacă sunt viabile şi puse în aplicare ? |  |
| 122 | Sunt procedurile realizate de persoane cu experienţă, în urma consultării cu angajaţii/producătorul ? |  |
| 123 | Procedurile ţin cont de rezultatele activităţii de identificare a hazardurilor ? |  |
| 124 | Minimizează acestea eroarea umană ? |  |
| 125 | Asigură procedurile consistenţa în operarea procesului, eliminând deviaţiile ? |  |
| 126 | Surprind bunele practice înainte ca acestea să se altereze ? |  |
| 127 | Dispune operatorul economic de proceduri pentru exploatare care să cuprindă activităţile pentru operaţiuni normale, operaţiuni temporare, pornirea normală, pornirea după oprirea de urgenţă, pornirea după reparaţii, după oprire, după oprirea de urgenţă sau după operaţiuni în caz de urgenţă ? |  |
| 128 | Dispune operatorul economic de proceduri pentru întreţinerea echipamentelor care să cuprindă monitorizarea stării echipamentelor, izolarea echipamentelor, blocare etichetare (Lockout - Tagout), lucrul în spaţii închise, lucrul cu focul ? |  |
| 129 | În cadrul S.M.S. sunt stabilite persoanele responsabile şi termenele pentru creerea modificarea, revizuirea şi distribuirea procedurilor ? |  |
| 130 | Procedurile sunt aduse la zi în urma modificărilor ? |  |
| 131 | Procedurile sunt revizuite (pentru acurateţe) la intervale regulate ? |  |
| 132 | Procedurile sunt uşor accesibile angajaţilor ? |  |
| 133 | Dacă există copii ale procedurilor, sunt strict controlate pentru a nu folosi o versiune veche ? |  |
| 134 | Sunt definiţi cu claritate, în proceduri, paşii de urmat ? |  |
| 135 | Aceeaşi procedură este aplicabilă mai multor persoane ? |  |
| 136 | Sunt procedurile scrise într-un limbaj comun, prezintă liste de verificare, poze, tabele, etc. ? |  |
| 137 | Procedurile existente specifică limitele de operare ale procesului (managementul alarmelor şi devierilor) în sensul comunicării consecinţelor devierii în afara acestor limite, precum şi acţiunile corective pentru întoarcerea la limitele normale ? |  |
| 138 | Sunt operaţiunile de încărcare – descărcare G.P.L. prvăzute în proceduri specifice. Sunt aceste proceduri sufficient de detaliate pentru a asigura siguranţa operaţiunilor ? |  |
| 139 | Printre activităţile planificate pentru inspecţia periodică proprie făcută de operatorul economic este prevăzută şi o inspecţie vizuală zilnică a conductelor şi rezervoarelor ? |  |
| 140 | Activitatea de încărcare şi descărcare a G.P.L. este efectuată în prezenţa conducătorului vehiculului şi de asemenea este implicat şi un tehnician de instalaţie ? |  |
| 141 | Zona pompelor este adăpostită într-un loc adecvat şi la o distanţă de siguranţă faţă de elementele critice ale instalaţiei ? |  |
| 142 | Este asigurată ventilaţia adecvată a spaţiilor unde se găsesc pompele ? |  |
| 143 | Procedurile existente prezintă informaţii despre hazardurile substanţelor, în speţă proprietăţi fizice şi chimice, precauţiuni pentru a evita expunerea, acţiuni de urmat în caz de expunere, hazarduri unice sau specifice ? |  |
| 144 | Procedurile existente, prezintă sistemele de siguranţă şi funcţionarea acestora cum ar fi sistemele de interblocare, oprire de urgenţă, depresurizare, etc. ? |  |
| 145 | În vederea monitorizării stării echipamentelor, dispune operatorul economic de programe de inspecţie şi testare în vederea identificării, reparării sau înlocuirii echipamentelor ? |  |
| 146 | Programele de inspecţie cuprind liste cu echipamente incluse în program ? (echipamente sub presiune – conducte, rezervoare sub presiune, reactoare, schimbătoare de căldură, cuptoare, pompe, compresoare, supape de suprapresiune, robineţi de control – echipamente a căror eşec determină producerea altor evenimente, echipamente critice, etc.) |  |
| 147 | Programele de inspecţie cuprind paşii pentru identificarea mecanismelor de deteriorare specifice echipamentului analizat ? (subţierea, coroziunea în puncte, localizată sau generalizată, coroziunea fisurantă sub sarcină, deteriorarea metalurgică sau datorită mediului, deteriorarea mecanică) |  |
| 148 | Programele de inspecţie cuprind paşii pentru identificarea modurilor de eşec ? (ex. Supape de suprapresiune înfundate, blocate sau neactivate, tub schimbător de căldură înfundat sau cu scurgeri, pompe cu eşec motor, eşec garnitură, stricare componentelor rotative) |  |
| 149 | Urmare a verificărilor proprii pe amplasament, face operatorul economic o evaluare a riscurilor bazată pe aprecierea frecvenţei de eşec, estimarea consecinţelor eşecului, determinarea nivelului riscului, compararea cu criteriile de risc ? |  |
| 150 | Au angajaţi ce lucrează în puncte critice, cunoştinţe asupra procedurilor de lucru în condiţii normale şi în situaţii de urgenţă ? |  |
| 151 | Procedurile de lucru conţin şi informatii pentru operarea în situaţii de urgenţă ? |  |
| 152 | Întreţinerea şi mentenanţa elementelor critice ale instalaţiei se face pe baza unor proceduri bine documentate, prescripţiilor producătorului ? |  |
| 153 | Se ţine o evidenţă riguroasă asupra operaţiunilor de mentenanţă şi întreţinere ? |  |
| 154 | Instalaţiile de încărcare descărcare G.P.L. este curată şi nu prezintă mirosuri specifice care ar proveni de la neetanşeităţi ? |  |
| 155 | În punctele strategice ale instalaţiei există un număr suficient de butoane de alarmă ? |  |
| 156 | Are operatorul economic o evidenţă a rapoartelor în urma testelor pentru echipamentele şi conductele instalaţiilor ? Evidenţiază testele problemele nerezolvate sau cele implicite. A rezolvat operatorul economic aceste cazuri? |  |
| 157 | Este implementat şi menţinut un sistem de permise de lucru ? |  |
| 158 | Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ? |  |
| 159 | Criteriile utilizate pentru identificarea elementelor critice au luat in considerare evaluarea de risc, iar identificarea riscurilor s-a facut in baza acestor criterii ? |  |
| 160 | Deţine operatorul economic o listă detaliată a echipamentelor sub presiune verificate periodic ? |  |
| 161 | Există un calendar pentru aceste tipuri de inspecţii ? |  |
| 162 | Personalul tehnic care execută verificarea este abilitat pentru acest tip de controale ? |  |
| 163 | Elementele critice identificate sunt incluse in programe periodice de intretinere si inspectie pentru asigurarea sigurantei in functionare asa cum s-a asumat in evalurea riscurilor, tinandu-se cont de frecventa nefunctionarilor sau functionarii defectuoase si de istoria managementului acestor elemente critice ? |  |
| 164 | Este planificata intretinerea sistemelor de siguranta proiectate sa previna si sa limiteza scenariile de accident ? |  |
| 165 | Sunt toate componentele si sistemele critice, pentru care inspectia periodica este ceruta prin lege, identificate si incluse in programele de intretinere ? |  |
| 166 | Programul de management specifica cu claritate distribuirea rolurilor, a sarcinilor si responsabilitatilor in legatura cu monitorizarea, inspectia si intretinerea, inregistrarea si documentarea, organizarea si calificarea resurselor umane si materiale precum controlul performantei ? |  |
| 167 | Este definit un sistem de mentenanta si actualizare a documentatiei de baza care sa cuprinda cel putin – substantele implicate si materialele utilizate, diagrame de proces cu indicarea parametrilor caracteristici, diagrame de conducte si instrumentar, trasee si interconectari, planuri, documentatii si descrieri ale siste melor electrice, instrumente si sisteme de control, informatii asupra sistemelor de siguranta ? |  |
| 168 | Procedurile de operare in conditii normale si de urgenta au legatura cu analiza de risc ? Daca da, cuprind acestea cel putin informatii referitoare la – parametrii de operare in conditii de normalitate si de urgenta, limitele maxime de operare ale instalatiilor, identificarea procedurilor operationale critice pentru securitate, proceduri pentru pornire si oprire in situatii normale si de urgenta precum si proceduri de punere a echipamentului de siguranta ? |  |
| 169 | Are intreg personalul acces la aceste documente si dovedeste ca le cunoaste ? |  |
| 170 | Sunt semnele de securitate dispuse in locuri vizibile si corect interpretate ? |  |
| 171 | Sunt cunoscute semnalele de alarmare la orice nivel ? |  |
| 172 | Operatiile de întreţinere sunt conduse de principiile şi obiectivele stipulate în P.P.A.M. ? |  |
| 173 | Sunt definite criteriile adoptate pentru mentenanţă ? (ex. întreţinere predictivă, reparativă, etc.) |  |
| 174 | Ca rezultat al unor evaluări şi statistici corecte a fost întocmită o programare a acestor operaţiuni de mentenanţă ? |  |
| 175 | Care este implicarea personalului, responsabil cu siguranţa, în planificarea întreţinerii componentelor critice ? |  |
| 176 | Au fost stabilite procedurile şi responsabilităţile pentru întocmirea şi actualizarea registrelor de întreţinere la instalaţii şi echipamente ? Dacă da, unde se găsesc ? |  |
| 177 | Activitatea de întreţinere este reglementată, pe amplasament, prin permise de muncă ? |  |
| 178 | Conţin permisele aprobarea măsurilor şi definirea responsabilităţilor pentru fiecare fază a activităţilor, verificarea anterioară a calităţii materialelor, îndemânările personalului implicat în întreţinere, definirea modalităţilor de desfăşurare a activităţilor de întreţinere, executarea uşoară şi în siguranţă, comunicarea rezultatelor şi restaurarea standardului operaţional ? |  |
| 179 | Referitor la aprovizionare, operatorul economic, specifică clar furnizorilor/instalatorilor/subcontractorilor care asigură criteriile şi standardele de securitate, pentru bunurile şi serviciile care trebuie furnizate, elemente cum ar fi : cerinţe de conformare ale acestora şi aprobarea furnizării – calificarea sau certificarea personalului utilizat – controale de calitate (suduri, testări ale materialelor, testări nedestructive la instalaţii, etc.) – modul de comunicare, între furnizor şi operatorul economic, a oricăror sancţiuni primite de la autorităţile competente ? |  |
| 180 | În cadrul S.M.S. are definit operatorul economic expresiile “modificări asemenea” vs “modificări reale” ? (modificările asemenea sunt cele care au aceleaşi specificaţii tehnice, operaeză în acelaş mediu, sunt înlocuiri de rutină sau nu prezintă îmbunătăţiri ) |  |
| 181 | Modificările la nivel tehnic, organizaţional, managerial, de pregătire, ale contractorilor sau ale substanţelor sunt luate în considerare în S.M.S. ? (Se regăseşte această expresie în P.P.A.M. sau R.S.) |  |
| 182 | Când o modificare nu este « asemenea « asigură S.M.S. un alt proces ? Dacă da se regăseşte acesta în P.P.A.M. sau R.S. ? (solicitarea iniţiatorului, analiza iniţială, evaluare/recomandare, aprobare formală, actualizare informaţii şi instruire, notificare, implementare şi verificarea implementării ) |  |
| 183 | Este definit intervalul de timp acceptabil pentru modificările temporare bazat pe documentarea şi implicarea operatorilor pe parcursul întregului proces ? (Dacă da, în ce document este scris acest lucru ?) |  |
| 184 | În cazul unei modificări care nu este asemenea, S.M.S. conţine paşii de urmat înainte de pornire (P.S.S.R.), unde sunt precizaţi aceştia ? (P.S.S.R. – Pre-Startup Safety Review) |  |
| 185 | A întocmit operatorul economic procedura pentru planificarea, proiectarea şi implementarea schimbărilor, pentru definirea modificărilor instalaţiilor / procedurilor / materialelor / contractorilor, etc. care fac obiectul managementului schimbărilor ? |  |
| 186 | Dacă da, include această procedură, în cazul schimbărilor şi ingineriei tehnice, cel puţin : identificarea procesului de autorizare cerut pentru implementarea schimbărilor, identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor la un nivel potrivit de detaliere cu complexitatea intervenţiei pentru fiecare fază a execuţiei şi revizuirii, verificarea îndeplinirii criteriilor de securitate, aprobarea finală a revederii propuse, definirea documentaţiei necesare pentru schimbare, activităţi planificate pentru implementarea schimbării şi premise de muncă ? |  |
| 187 | Dacă da, include această procedură, în cazul schimbărilor procedurale şi organizaţionale, cel puţin : controlul oricărei schimbări procedurale sau organizatorice, alocarea responsabilităţilor, aprobarea finală care să depindă de revederea siguranţei, înregistrarea schimbărilor, modificarea planurilor de informare, formare şi pregătire în relaţie cu complexitatea schimbării şi a întregului personal, intern sau extern, implicat în schimbare precum şi actualizarea planurilor de întreţinere a amplasamentului/instalaţiei şi procedurile de inspecţie internă ? |  |
| 188 | Este stabilită pe amplasament o perioadă maximă în cazul schimbărilor temporare ? |  |
| 189 | Înainte de acceptarea finală a revederii şi a schimbărilor sunt actualizate documente cum ar fi : evalurea riscului, P.U.I., R.S., şi orice altă documentaţie prevăzută de lege, diagrame, desene şi orice altceva este necesar să identifice şi să descrie echipamentul ethnic, dispozitivele şi instalaţiile, procedurile de operare şi de mentenanţă, documentaţia de pregătire şi informare a personalului şi a populaţiei precum şi stabilirea depozitării documentaţiei referitoare la schimbare ? |  |
| 190 | Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse ? |  |
| 191 | 191. Utilizează operatorul economic un proces continuu de achiziţie, actualizare difuzare şi depozitare a informaţiilor privind legislaţia specifică proiectarea operarea şi mentenanţa instalaţiilor în contextul managementului modernizării ? |  |
| 192 | Activităţile planificate pentru reducerea riscului de accidente majore iau în calcul, fie probleme tehnice ale instalaţiei, fie problemele organizaţionale şi procedurale, ca rezultat al analizei de securitate pentru prevenirea accidentelor majore ? |  |
| 193 | Poate demonstra operatorul economic că la planificarea activităţilor pentru reducerea riscurilor a luat în considerare importanţa riscurilor, obiectivele şi criteriile de securitate adoptate, experienţa operaţională şi tendinţa indicatorilor de performanţă ? |  |
| 194 | Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ? |  |
| 195 | PLANIFICAREA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Conform Directivei Seveso II, planificarea pentru urgenţă reprezintă adoptarea şi implementarea procedurilor pentru identificarea situaţiilor de urgenţă previzibile prin analizp sistematică, pregătirea, testarea şi revizuirea planurilor de urgenţă astfel încât să răspundă unor astfel de situaţii de urgenţă şi să ofere pregătirea specifică personalului implicat. Această pregătire trebuie să se facă cu întreg personalul din amplasament, inclusiv cu subcontractorii. Există proceduri operaţionale în caz de situaţii de urgenţă specifice operării fiecărei instalaţii ? |  |
| 196 | Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operaţiile şi măsurile ce trebuiesc luate în caz de urgenţă ? |  |
| 197 | Angajaţii / forţele de intervenţie / personalul de decizie are / au cunoştinţe despre planul de urgenţă internă internă ? |  |
| 198 | A fost executată actualizarea sau revizuirea Planului de urgenţă internă la un interval de cel mult 3 ani sau la solicitarea autorităţilor teritoriale de protecţie civilă, conform art. 9, alin. 2) din OMAI 647/2005 ? |  |
| 199 | Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forţelor de intervenţie, instituţii publice / operatori posibil a fi afectaţi de un accident ? |  |
| 200 | Execută operatorul economic o identificare sistematică a hazardurilor şi dezvoltarea de scenarii accidentale care să se regăsească în P.P.A.M. sau R.S. ? |  |
| 201 | În cadrul activităţii de pregătire cu angajaţii şi contractorii s-a realizat dezvoltarea planurilor de acţiune ? (De verificat aici implicarea personalului relevant în operaţiuni, mentenanţă, intervenţie, camera de control, stabilirea necesităţilor de raportare, locuri de adunare) |  |
| 202 | Există la nivelul operatorului economic o planificare a testărilor atât pentru angajaţi cât şi pentru contractori ? |  |
| 203 | Cuprind aceste testări doar scenarii cunoscute sau şi scenarii necunoscute ? |  |
| 204 | În urma testărilor se realizează o evaluare a deciziilor luate precum şi a îndeplinirii îndatoririlor conform planurilor de acţiune ? |  |
| 205 | În urma testărilor se realizează o evaluare a funcţionării sistemelor fizice ? |  |
| 206 | Se întocmesc rapoarte de evaluare în urma testării angajaţilor şi contractorilor. Unde se păstrează acestea ? (Pot fi văzute) |  |
| 207 | Au rezultat recomandări ce trebuie implementate în urma testării angajaţilor şi contractorilor ? |  |
| 208 | Cum realizează operatorul economic activitatea de revizuire care să cuprindă implementarea recomandărilor în urma testărilor ? (Poate fi dat un exemplu) |  |
| 209 | Dacă s-a efectuat actualizarea sau revizuirea Planului de urgenţă internă, modificările au fost transmise, prin grija inspectorului de protecţie civilă, tuturor celor cărora li s-a distribuit planul sau extrasul de pe acesta, conform art. 9, alin. 3 din OMAI 647/2005 ? |  |
| 210 | Este Planul de urgenţă internă în concordanţă cu mărimea amplasamentului şi cu scenariile de accidente prevăzute în Raportul de securitate ? |  |
| 211 | Conţine P.U.I. proceduri care să permită controlul şi limitarea incidentelor astfel încât să se minimizeze efectele şi să permită limitarea daunelor asupra sănătăţii populaţiei, mediului şi a proprietăţii ? Care sunt acestea ? |  |
| 212 | Cuprinde P.U.I. măsuri necesare refacerii ecologice şi curăţarea zonei afectate în urma unui accident major ? |  |
| 213 | Operatorul economic cu RISC MAJOR a furnizat, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament (Primăria şi toate unităţile care deservesc publicul situate în Zona de Planificare la Urgenţă – şcoli, grădiniţe, spitale, hoteluri, pensiuni, restaurante, cantine, complexe comerciale, cinematografe, cluburi, etc.) ? |  |
| 214 | Sunt informaţiile referitoare la măsurile de securitate în exploatare şi comportament în caz de accident revăzute la intervale de 3 ani şi dacă situaţia impune actualizate ? Cum poate proba operatorul economic faptul că a repetat pentru public, într-un interval care nu poate fi mai mare de 5 ani, aceste informaţii ? |  |
| 215 | Informaţiile pe care operatorul are obligaţia de a le pune permanent la dispoziţia publicului, cuprind cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr.59/2016 |  |
| 216 | R.S. a fost pus la dispoziţia publicului ? |  |
| 217 | Operatorul desfăşoară o campanie continuă de informare a populaţiei şi rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit ? |  |
| 218 | Dacă operatorul se supune L 92/2003 (Helsinki), a notificat autorităţile ţării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament ? |  |
| 219 | 219. Este numit la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii care să ducă la îndeplinire prevederile Legii nr.59/2016. Există o decizie în acest sens iar îndatoririle pe această linie sunt trecute în fişa postului ? |  |
| 220 | Sunt stabilite proceduri privind accesul pe amplasament a personalului care nu este angajat ? Care sunt acestea ? |  |
| 221 | INSTRUIREA Angajaţii şi contractorii sunt instruiţi şi verificaţi asupra procedurilor |  |
| 222 | Se execută instruirea vizitatorilor pe amplasament sau a personalului din afara operatorului ec. care execută temporar activităţi în locuri din incinta op.ec. unde sunt prezenţi factori de risc ? |  |
| 223 | Instruirea vizitatorilor pe amplasament sau a personalului din afara operatorului ec. care execută temporar activităţi în locuri din incinta op.ec. unde sunt prezenţi factori de risc respectă prevederile art. 43 din OMAI 712/2005 ? Există procedurile prevăzute ? |  |
| 224 | Se consemnează efectuarea instructajului pentru personalul din afara operatorului economic într-un proces verbal întocmit în acest scop care să conţină problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite conform art. 44 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 225 | Se execută instruirea salariaţilor pe amplasament ? Dacă da, cine o execută şi unde se consemnează acest lucru ? |  |
| 226 | Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se face pe baza unor materiale scrise (proceduri şi tematici specifice riscurilor ) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducătorul operatorului ec. manager sau patron, conform art. 56 din OMAI nr. 712/2005 ? |  |
| 227 | Persoana desemnată să execute instruirea salariaţilor îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 53 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 228 | Există documentele care să certifice organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform art. 63 din OMAI 712/2005 ? (Fişe de instructaj) |  |
| 229 | Poate face conducerea operatorului ec. dovada însuşirii de către toţi salariaţii proprii a conoştinţelor şi problematicii care au făcut obiectul instruirilor ? (Teste anuale şi tematica de pregătire) conform art. 61, alin. 3) şi art. 49,50 din OMAI 712/2005 |  |
| 230 | Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal ? (angajaţi sau contractori) |  |
| 231 | Sunt specificate cerinţele minime de pregătire pentru fiecare post ? |  |
| 232 | Locurile din incinta operatorului economic pentru care se execută instructajul pentru persoanele din afara amplasamentului care execută temporar activităţi pe amplasament, sunt stabilite prin act de autoritate al conducătorului instituţiei, manager sau patron, conform art. 41 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 233 | Se execută instructajul special pentru lucrări periculoase (acestea sunt enumerate în art. 36 din OMAI 712/2005) înaintea începerii unor astfel de lucrări de către persoanele prevăzute de art. 37 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 234 | Sunt eliberate autorizaţii de lucru pentru aceste lucrări ? În câte exemplare şi unde se păstrează acestea ? |  |
| 235 | Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în autorizaţia de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale conform art. 37, alin. 3) din OMAI 712/2005 ? |  |
| 236 | Se execută instructajul pe schimb, la intrarea în schimbul de lucru, de către conducătorul locului de muncă, cu durata de 10-15 min. conform art. 32 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 237 | Este consemnat acest lucru, sub semnătură, în registrul de predare-primire a schimbului de lucru, conform art. 34 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 238 | Se execută instructajul periodic cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin 2 ore, conform art. 21 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 239 | Se execută instructajul periodic pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorul instituţiei, manager sau patron conform art. 22 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 240 | Tematica anuală de instruire este structurată conform art. 23 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 241 | Definirea programului de pregătire s-a făcut şi prin consultarea angajaţilor ? |  |
| 242 | În graficul anual de instruire este menţionată periodicitatea instructajelor şi sunt precizate zilele în care aceste se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi conform art. 25 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 243 | Este stabilit intervalul de timp între două instructaje periodice, de către conducerea operatorului economic, în funcţie de specificul condiţiilor de muncă iar acesta respectă termenele prevăzute de art. 26 din OMAI 712/2005? |  |
| 244 | Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se fac demonstraţii practice care să-i angreneze pe salariaţi în executarea unor operaţiuni specifice locului de muncă conform art. 28 din OMAI 712/2005? |  |
| 245 | Se efectuează anual o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic cu consemnarea rezultatelor în fişa individuală de instructaj conform art. 30 din OMAI 712/2005? |  |
| 246 | Sunt desemnate persoanele care să execute instructajul periodic, de către conducătorul instituţiei, managerul operatorului economic sau patron ? ( art. 54 stabileşte că pot fi desemnate – persoane cu atribuţii de conducere din unitate, departament, compartiment, sector, ori şefii locurilor de muncă, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, inspectorii de protecţie civilă sau şefii SVSU/SPSU. Atenţie – Pentru operatorul economic sau instituţia care are cel mult 9 salariaţi, instructajul periodic este sarcina exclusivă a patronului sau managerului căruia art. 64 îi dă voie să încheie contracte sau convenţii cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile art. 53 – sunt bine pregătite profesional, cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă, posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege) |  |
| 247 | Se execută instructajul introductiv general cu personalul prevăzut la art. 11 din OMAI 712/2005 cu durata de min. 8 ore şi sunt acestea verificate pe baza de teste (art 14) asupra cunoştinţelor acumulate ? |  |
| 248 | Instructajul specific locului de muncă se execută individual de către conducătorul locului de muncă conform art 16 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 249 | Tematica instructajului specific locului de muncă conţine teme care să fie identice cu cele prevăzute de art. 17 din OMAI 712/2005 ? |  |
| 250 | Care este durata instructajului specific locului de muncă ? Nu mai mică de 8 ore art. 18/OMAI 712/2005 |  |
| 251 | După prezentarea teoretică a problemelor sunt acestea urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice ? (cf. art. 19/OMAI 712/2005) |  |
| 252 | Există un audit scris al operatorului ce prezintă recomandări de pregătire a personalului cu termene stabilite ? |  |
| 253 | Admiterea la lucru se face numai după verificarea pe bază de teste (cf. art. 20/OMAI 712/2005). Pot fi văzute aceste teste ? |  |
| 254 | În urma activităţilor de testarea şi verificare a nivelului de instruire a personalului, rezultatele obţinute, sunt luate în considerare de către conducerea operatorului economic în procesul de îmbunătăţire a planificării de formare şi instruire ? |  |
| 255 | În urma activităţilor de testarea şi verificare a nivelului de instruire a personalului, rezultatele obţinute, demonstrează că personalul este capabil să identifice cauzele tehnice, organizaţionale şi de management ale accidentelor ? |  |
| 256 | În urma activităţilor de testarea şi verificare rezultă faptul că eficacitatea pregătirii personalului şi gradul de conştientizare au fost atinse ? |  |
| 257 | Consideră operatorul economic că, schimbarea turelor şi alocarea sarcinilor au fost stabilite luîndu-se în considerare evaluarea riscurilor în legătură cu orice fel de stress al muncitorilor ? Există metode pentru asigurarea condiţiilor fizice şi psihice necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor zilnice ? |  |
| 258 | Considera managerul op.ec. că personalul este pregătit asupra managementului urgenţelor în activităţile specifice pe care le execută ? |  |
| 259 | Considera managerul op.ec. că personalul este pregătit asupra utilizării echipamentului de protecţie individuală şi a sistemelor de protecţie colectivă pe timpul unei situaţii de urgenţă ? |  |
| 260 | ACCESUL PE AMPLASAMENT Sunt stabilite proceduri privind accesul pe amplasament a mijloacelor de transport marfă (autocamioane) ? Care sunt acestea ? |  |
| 261 | Sunt prevăzute echipamente personale de securitate precum şi instrucţiuni cu privire la comportamentul vizitatorilor în cazul producerii unei situaţii de urgenţă ? |  |
| 262 | Personalul care lucrează pe amplasament la instalaţii utilizează echipament de protecţie personală ? |  |
| 263 | Câţi angajaţi are operatorul economic ? |  |
| 264 | Cum sunt introduse materiile prime în amplasament ? |  |
| 265 | Parcul de vehicule utilizate pentru manipularea sau transportul produselor aparţine operatorului economic sau este o activitate externă ? În ambele cazuri, personalul de pe acestea este instruit conform OMAI 712/2005 ? |  |
| 266 | Este definită cu claritate ierarhia şi responsabilităţile de luare a deciziilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă pe amplasament ? Există organigramă ? |  |
| 267 | ÎNŞTIINŢARE ALARMARE Sunt definite, cu suficiente detalii, procedurile pentru comunicaţii interne şi externe în cazul producerii unor situaţii de urgenţă ? (Schema de înştiinţare alarmare cu nr. de telefon, fax-uri, persoane, înlocuitori, etc.) |  |
| 268 | În sistemul de management al siguranţei (S.M.S.) sunt stabilite cu claritate relaţiile dintre membrii acestuia, gen: cine raportează, ce raportează, cui raportează, precum şi termenele (zilnic, lunar, trimestrial, etc.) ? |  |
| 269 | Dispune operatorul economic de suportul fizic prin care se realizează transmiterea mesajelor şi semnalelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare ( circuite telefonice, fibra optica, reţele de calculatoare aparţinând operatorilor economici sursa de risc, reţele radio, reţele telefonie mobilă, Internet, echipamente conectate la suportul de transmisie a mesajelor şi semnalelor de alarmare: sirene electronice, sirene electrice, echipamente mobile, sirene acţionate cu abur, motosirene, instalaţii optice şi/sau panouri luminoase pentru interior, radioreceptoare, pagere, telefoane mobile), prevăzute de art.11 din OMAI nr. 880/2005 şi art. 39 din OMAI 1259/2006 ? |  |
| 270 | Pentru comanda sirenei de pe amlasament sunt prevăzută cu cel puţin două dintre următoarele medii de comunicaţii : fir, radio, telefonie mobilă, satelit, conform art. 33 din OMAI nr. 880/2005 ? |  |
| 271 | Modulul de comanda, control şi activare este instalat în clădiri unde temperatura în zonele de operare să fie reglata la 20°C, cu marja de eroare prevăzută de standardele de mediu pentru echipamente electronice, conform art. 53 din OMAI nr. 880/2005? |  |
| 272 | Instalaţiile interne şi externe ale sirenei sunt prevăzute cu mijloace de protecţie impotriva descarcarilor electrice şi a suprasarcinii, conform art.56 din OMAI nr. 880/2005 ? |  |
| 273 | Echipamentele sirenelor sunt instalate în amplasamente sigure, pentru a preveni accesul neautorizat la componentele interne, conform art. 65 din OMAI nr. 880/2005 şi art. 45 din OMAI. 1259/2006 ? |  |
| 274 | Este personalul instruit şi testat periodic în domeniul securităţii procesului de exploatare şi utilizare a sistemului de avertizare şi alarmare, conform art. 67 din OMAI nr. 880/2005 ? |  |
| 275 | Sunt menţinute mijloacele de alarmare în permanentă stare de funcţionare conform art. 6, lit. c) din OMAI. 1259/2006 ? |  |
| 276 | Sunt folosite mai multe tipuri de mijloace de alarmare a căror funcţionare să fie asigurată de cel puţin 3 surse energetice diferite: reţea industrială, grupuri electrogene, acumulatoare, aer comprimat, abur, carburanţi şi altele asemenea, conform art. 6, lit. c) din OMAI. 1259/2006 ? |  |
| 277 | Se execută verificarea periodică a sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare prin executarea de antrenamente şi exerciţii, conform art. 8, alin. 3) din OMAI. 1259/2006 ? |  |
| 278 | Este asigurată, în mod obligatoriu, posibilitatea acţionării sirenelor electronice ale operatorului sursă de risc din Centrul Operaţional Judeţean din cadru I.S.U., conform art.32 şi art.42, alin 1) din OMAI. 1259/2006 ? |  |
| 279 | Are operatorul economic sursă de risc, închiriat, circuit telefonic folosit pentru acţionarea mijloacelor de alarmare proprii, conform art. 34, alin. 2) din OMAI. 1259/2006 ? |  |
| 280 | Are operatorul economic sursă de risc, încheiat contract sau convenţie legală pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor de înştiinţare-alarmare de către personal tehnic autorizat, conform art. 43 din OMAI. 1259/2006 ? (în condiţiile prevăzute de normele tehnice 3000/1971) |  |
| 281 | Care sunt principalele sisteme de comunicaţie disponibile prin care se poate comunica camera de control (dispecerat) şi personalul extern ? Sunt aceste sisteme antiex ? |  |
| 282 | ASIGURAREA MATERIALĂ Operatorul economic sursă de risc, a prevăzute în bugetul anual propriu fonduri necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă, conform art. 21 din OMAI. 1259/2006 şi art. 68 din Legea 481/2004 ? |  |
| 283 | Dotarea cu materiale de intervenţie s-a executat cu respectarea art. 64, alin. 2, din Legea 481/2004, pe baza normelor elaborate de persoanele juridice care au constituit structurile, avizate de I.S.U. şi aprobate de prefect ? |  |
| 284 | Operatorul economic dispune de dotarea necesară protecţiei împotriva incendiilor ? |  |
| 285 | Este suficientă dotarea cu materiale de intervenţie pentru scenariile de accident identificate în P.P.A.M. sau R.S. ? |  |
| 286 | Care este rezerva de apă disponibilă ? |  |
| 287 | Ce tipuri şi cantităţi de substanţe de stingere sunt disponibile ? |  |
| 288 | Sunt detaliate procedurile operaţionale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ce se pot produce pe amplasament ? Sunt procedurile cunoscute şi afişate ? |  |
| 289 | Există planuri detaliate pentru întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor existente pe amplasament ? |  |
| 290 | Este bine realizată încadrarea în timp a acestor activităţi şi sunt stabilite clar responsabilităţile privind realizarea lor ? |  |
| 291 | Sunt respectate specificaţiile tehnice de proiectare a conductelor destinate transportului de substanţe periculoase ? |  |
| 292 | Sunt respectate specificaţiile tehnice de proiectare a rezervoarelor destinate substanţelor periculoase ? |  |
| 293 | Există o listă detaliată a echipamentelor sub presiune verificate periodic ? |  |
| 294 | Are operatorul economic un calendar pentru aceste tipuri de inspecţii ? |  |
| 295 | Personalul tehnic care efectuează verificarea instalaţiilor sub presiune este abilitat pentru acest tip de controale ? |  |
| 296 | Dispune operatorul economic de sisteme de monitorizare a mediului înconjurător, de instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor ? (Normativ I 18/2-02 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor) |  |
| 297 | Se realizează mentenanţa acestor instalaţii de societăţi autorizate în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 2 din Legea 307/2006 ? |  |
| 298 | Sunt consemnate rezultetele activităţii de mentenanţă ? |  |
| 299 | Sunt dispozitivele de protecţie împotriva incendiilor supuse unei întreţineri periodice, cine execută această întreţinere are abilitatea de a executa astfel de activităţi, rezultatele acestora sunt consemnate ? |  |
| 300 | Dispune operatorul economic, pe baza analizei tipurilor de risc identificate, de echipamentele de protecţie pentru personalul implicat ? |  |
| 301 | Utilizează personalul care lucrează în instalaţii echipamente de protecţie personală |  |
| 302 | Este echipamentul de protecţie verificat periodic privind disponibilitatea şi funcţionarea ? Dacă da, cine execută activitatea şi unde se consemnează ? |  |
| 303 | ANTRENAMENTE, EXERCITII Sunt efectuate antrenamentele, exerciţiile privind testarea şi evaluarea Planului de urgenţă internă, capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizaţiei, sunt acestea în concordanţă, ca număr şi ca implicare a personalului, cu caracteristicile planului ? |  |
| 304 | Se execută anual cel puţin câte un exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe periculoase (incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substanţe periculoase), pe baza scenariilor de accident cuprinse în PPAM sau RS, conform prevederilor art. 10, alin. 4, din OMAI 647/2005 |  |
| 305 | Pentru scenariile care presupun efecte în afara amplasamentului sunt planificate şi se desfăşoară exerciţii şi antrenamente cel puţin odată la 3 ani, conform art. 10, alin. 5, din OMAI 647/2005 ? |  |
| 306 | Personalul de specialitate angrenat, întocmeşte concluzii şi rapoarte după finalizarea exerciţiilor în scopul evaluării Planului de urgenţă internă ? |  |
| 307 | Există concordanţă între exerciţiile desfăşurate pe amplasament cu planificarea acestora şi rapoartele după exerciţii ? |  |
| 308 | Există un audit scris în urma exerciţiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite ? |  |
| 309 | Raportul de evaluare a fost transmis autorităţilor teritoriale de protecţie civilă şi celor de protecţie a mediului, conform art. 10, alin. 6, din OMAI 647/2005 ? |  |
| 310 | Graficul desfăşurării acestor aplicaţii este aprobat de I.S.U.J., conform art. 10, alin. 3 din OMAI nr. 647 ? |  |
| 311 | Sunt disponibile fişele cu datele de securitate pentru toate substanţele periculoase prezente pe amplasament ? |  |
| 312 | Au rezultat puncte critice din interviurile cu tehnicienii de pe amplasament ? (se va face în lipsa superiorilor) |  |
| 313 | SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Este constituit Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă la nivelul amplasamentului, conform art. 3, alin. 4 din Legea 481/2004, art. 1, lit. a), Anexa 1 din OMAI 158/2007 ? |  |
| 314 | 314. Respectă componenţa serviciului prevederile art. 4 din Anexa 1 din OMAI 158/2007 ? |  |
| 315 | Are serviciul privat pentru situaţii de urgenţă regulament de organizare şi funcţionare care să respecte structura cadru prevăzută în Anexa nr. 4 din OMAI 158/2007 ? |  |
| 316 | Are serviciul privat pentru situaţii de urgenţă constituit pe amplasament, avizul ISUJ Galaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale în sectoruil de competanţă conform art.3 din OMAI 158/2007 ? |  |
| 317 | Care este nivelul educaţional al membrilor serviciului, sunt aceştia instruiţi să execute intervenţia pentru toatre tipurile de risc identificate pe amplasament ? |  |
| 318 | Personalul din camera de control (dispecerat) este suficient de specializat pentru instalarea software-ului pentru management ? |  |
| 319 | Personalul din camera de control (dispecerat) demonstrează o bună cunoaştere a procedurilor, sunt în măsură să le interpreteze şi să le aplice corect ? După alegerea anumitor proceduri, prin interviu au demonstrat o pregătire adecvată pentru interpretarea şi aplicarea corespunzătoare a acestora ? |  |
| 320 | Există pe amplasament un manual de operare care să cuprindă proceduri detaliate ale activităţilor care se desfăşoară, operării în condiţii de normalitate, la închiderea instalaţiilor sau în situaţii de urgenţă ? Personalul din departament pare capabil să utilizeze acest manual ? |  |
| 321 | Camerele de control sunt construite astfel încât personalul să se afle în siguranţă şi să poată asigura managementul oricăror evenimente accidentale ? Sunt acestea dotate cu sursă alternativă de energie ? |  |
| 322 | Personalul are acces direct la documentele conţinând datele de siguranţă privind produsele de pe amplasament ? (Fişele de securitate) |  |
| 323 | Tehnicienii au cunoştinţele necesare aplicării procedurilor de operare ? (Se recomandă să li se solicite simularea unor operaţiuni de siguranţă, la unul sau mai multe echipamente, pe baza scenariului de accident, identificat în raportul de securitate, cu probabilitate cea mai mare de producere ) |  |
| 324 | Lucrătorul, operatorul din instalaţie posedă suficiente cunoştinţe generale despre caracteristicile substanţelor periculoase ? |  |
| 325 | În ce stare de curăţenie sunt instalaţiile de pe amplasament ? |  |
| 326 | Dispunerea şi componenţa dispozitivelor de stingere ? (bariere de vapori, hidranţi, stingătoare mobile, etc. care corespund cu planurile de intervenţie întocmite de operatorul economic conform anexei 3 din O.M.A.I. nr. 163/2007). |  |
| 327 | Care este starea de conservare, întreţinere a acestora ? |  |
| 328 | După o inspecţie vizuală a conductelor, instalaţiilor, rezervoarelor, sunt semne acute de coroziune ? Este izolarea (dacă este cazul ) în stare bună ? |  |
| 329 | Se vor studia planurile instalaţiilor existente pe amplasament ? Faţă de planurile instalaţiilor au fost găsite inexactităţi semnificative în comparaţie cu situaţia reală din teren ? |  |
| 330 | Care sunt condiţiile de întreţinere a rezervoarelor în prezent ? Există fisuri care ar putea compromite siguranţa acestora şi apariţia scurgerilor necontrolate ? |  |
| 331 | Există rezervoare cu capac fix care conţin substanţe inflamabile, toate fiind echipate cu sisteme de pulmonate cu azot ? Există supape Vent conectate la absorbant ? |  |
| 332 | Printre elementele critice ale sistemului există şi alte elemente externe care pot reprezenta un pericol ? (ex. copaci înalţi care, în cazul producerii unor furtuni, se pot prăbuşi peste liniile de transport fluide) |  |
| 333 | După controlul distribuţiei senzorilor de detecţie amplasaţi, apar diferenţe faţă de documentaţia disponibilă ? |  |
| 334 | Pe drumurile necesare pentru mijloacele de transport, in interiorul amplasamentului, există semne de circulaţie, limitări de viteză, amplasate în locuri vizibile ? |  |
| 335 | Există limitări de viteză în cele mai critice puncte de pe amplasament ? |  |
| 336 | Toţi salariaţii externi, aflaţi in interiorul instalaţiei sunt în posesia unui permis de muncă detaliat ? După un scurt interviu pot demonstra ei că sunt conştienţi de procedurile ce trebuie urmate pe amplasament (atât pentru prevenirea producerii unui accident cât şi în situaţia producerii unei situaţii de urgenţă) ? |  |
| 337 | În cazul producerii soluţiilor de nitrat de amoniu (NH4NO3) pompele utilizate pentru manevră sunt echipate cu sisteme automate de închidere la temperaturi ridicate ? |  |
| 338 | Care sunt dimensiunile depozitelor şi unde se regăsesc acestea pe amplasament ? |  |
| 339 | Căile de acces pentru mijloacele de transport (vehicule grele care transportă materiale pe căi rutiere sau cale ferată) sunt identificate şi marcate corespunzător ? În exteriorul amplasamentului există zone ocupate de instalaţii ? |  |
| 340 | În depozitele de pe amplasament există substanţe care îşi pot schimba starea odată cu modificările de temperatură ? În acest caz sunt instalaţi senzori de temperatură ? |  |
| 341 | În fiecare rezervor, depozit, magazie care este cantitatea maximă care poate fi depozitată ? |  |
| 342 | Zonele de depozitare sunt împărţite în compartimente de incendiu separate ? Cum sunt clasificate conform legislaţiei privind uşile antifoc ? |  |
| 343 | Pe amplasament există cantităţi de nitrat de amoniu ? Dacă da , s-au făcut testele de detonare pe fiecare stoc ? Ce măsuri de precauţie se iau în momentul depozitării acestora ? |  |
| 344 | 344. Dacă există îngrăşăminte solide bazate pe nitrat de amoniu, s-au efectuat testele de detonare pentru caracterizarea lor ? |  |
| 345 | Cum este conceput sistemul de protecţie la incendii destinat depozitelor de pe amplasament ? Este acesta supus mentenanţelor obişnuite ? |  |
| 346 | Sistemul de stingere a incendiilor a fost aprobat de autorităţile competente ? (există autorizaţie P.S.I.) Se supune cerinţelor de adaptare ? |  |
| 347 | În cazul depozitării substanţelor cu baza NH4NO3 (nitrat de amoniu), ce măsuri de precauţie se iau în momentul manipulării acestora ? |  |
| 348 | Zonele pentru stocarea diferitelor tipuri de produse sunt clar identificate pe amplasament ? |  |
| 349 | Există sisteme de supraveghere permanente (perioada de inactivitate a depozitelor) pe întregul amplasament ? |  |
| 350 | Există sisteme de colectare a apelor reziduale din depozitele unde se aşteaptă să fie prezente substanţe periculoase sub formă lichidă ? |  |
| 351 | S-au anticipat operaţiuni de manipulare a produselor pierdute ? Dacă da, care sunt procedurile care coordonează aceste activităţi ? |  |
| 352 | Există sisteme de ventilaţie pentru situaţii de urgenţă ? Dacă da, ce tipuri ? |  |
| 353 | SIMULAREA UNEI URGENTE În această fază se va alege un scenariu de accident, din cele identificate în raportul de securitate sau P.P.A.M., apoi se va executa simularea producerii acestuia şi se va urmări aplicarea procedurii de intervenţie în astfel de situaţii. Cât timp a trecut, de la introducerea semnalului de alarmă al evenimentului simulat de iniţiator, până la alertarea echipelor de intervenţie ? Este acesta în concordanţă cu timpul estimat, în mod special pentru simularea aleasă ? |  |
| 354 | Se va verifica dacă sirena a fost auzită cu claritate (zona de audibilitate) în toată zona amplasamentului ? |  |
| 355 | De cât timp a avut nevoie echipa de intervenţie pentru constituire, îmbrăcarea echipamentelor de protecţie şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie ? Este acesta în concordanţă cu timpul maxim de răspuns estimat ? |  |
| 356 | Operatorii şi personalul extern prezent pe amplasament au înţeles uşor semnificaţia semnalului de alarmă ? |  |
| 357 | Sunt stabilite şi cunoscute punctele de adunare/adăpostire pe amplasament ? Sunt acestea uşor accesibile şi dispuse în zone suficient de sigure ? |  |
| 358 | Personalul neimplicat direct în procedurile de intervenţie s-a deplasat către locurile stabilite pentru adunare/adăpostire ? |  |
| 359 | Este stabilită obligativitatea executării, în timp real, a unei liste cu prezenţa personalului pe amplasament la momentul producerii accidentului şi executarea apelului acestora pe locurile de adunare ? |  |
| 360 | Echipa de intervenţie are suficientă experienţă pentru aplicarea procedurilor stabilite în P.U.I. ? |  |
| 361 | Tehnicienii (operatorii) au cunoştinţele necesare despre procedurile operaţionale ? |  |
| 362 | S-au depistat deficienţe privind comunicaţiile între echipajele de intervenţie, camera de control (dispecerat), precum şi alte organe interne care au participat la gestionarea situaţiilor de urgenţă ? |  |
| 363 | Sistemele de izolare şi sistemele de siguranţă la foc, au funcţionat corespunzător, s-au dovedit de încredere ? |  |
| 364 | Căile de evacuare a personalului sunt accesibile ? |  |
| 365 | Dispune operatorul economic de “mâneca de vânt” necesară în cazul unor emisii toxice ? |  |
| 366 | Documentaţia tehnică pentru utilizarea în caz de urgenţă (fişe de securitate, proceduri de operare) este disponibilă ? |  |
| 367 | Dispune op.ec. de sisteme de control a numărului de personal prezent pe amplasament ? |  |
| 368 | Au fost identificate deficienţe/omisiuni în procedurile existente privind comunicarea cu operatorii economici sau zonele vecine afectate de situaţia de urgenţă ? |  |
| 369 | Răspunsul global este în concordanţă cu cerinţele procedurilor din P.U.I. ? |  |
| 370 | Au fost definite responsabilităţi şi proceduri de cooperare şi sprijin cu autorităţile externe ? |  |
| 371 | Există o procedură pentru investigarea cauzelor şi urmărilor post-incident ? |  |
| 372 | S-a executat de către operatorul economic, după finalizarea simulării, o analiză pentru identificarea punctelor critice ale procedurilor din P.U.I. în vederea unei eventuale reviziuri ale acestora ? |  |
| 373 | CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR DE MENTENANŢĂ (În perioada de repaus a amplasamentului sau instalaţiei pentru întreţinere) Există un plan detaliat a activităţilor de întreţinere planificate ? |  |
| 374 | Planul include teste nedistructive pentru verificarea liniilor critice ? Numărul testelor poate fi considerat adecvat ? |  |
| 375 | Ce teste sunt planificate pentru a verifica integritatea echipamentelor critice anul acesta ? |  |
| 376 | Există lista echipamentelor sub presiune şi sunt stabilite termenele scadente pentru controalele periodice ? |  |
| 377 | Testele de verificare a echipamentelor critice sunt corecte şi complete ? |  |
| 378 | Cum sunt supravegheate liniile şi echipamentele critice în timpul funcţionării ? |  |
| 379 | Pe timpul controlului au fost observate deficienţe faţă de procedurile stabilite pe amplasament ? |  |
| 380 | Verificarea integrităţii conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor s-a realizat de către personal atestat/autorizat/certificat ? |  |
| 381 | În urma executării fiecărui test, s-a întocmit un raport detaliat cu rezultatele activităţii ? |  |
| 382 | Rapoartele cu rezultate negative, au fost luate ulterior în considerare pentru aplicarea măsurilor corective necesare ? |  |
| 383 | AUDIT ŞI REVIZUIRE Auditul şi revizuirea presupun adoptarea şi implementarea procedurilor de evaluare sistematică periodică a P.P.A.M./R.S. şi a oportunităţii şi eficienţei S.M.S., revizuirea documentată a performanţei P.P.A.M./R.S. precum şi actualizarea acestora se face de către conducerea oparetorului economic, conform Directivei Seveso II Există stabilit un sistem clar de auditare al întreg sistemului de management al siguranţei ? |  |
| 384 | Realizează operatorul economic implementarea în practică a politicii şi cadrului stabilit de elementele S.M.S., în baza unui plan de audit ? (Poate fi văzut, cuprinde acesta responsabilii, frecvenţa, elementele auditate, protocol de audit ce cuprinde chestionare, checklisturi, interviuri, etc., proceduri de raportare a descoperirilor, implementarea de acţiuni corective) |  |
| 385 | Auditul se execută periodic de către personal special instruit ? |  |
| 386 | Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranţei ? |  |
| 387 | Sunt înregistrate rezultatele evaluării eficienţei P.P.A.M. şi S.M.S. obţinute prin auditul de siguranţă realizat prin controale interne ? |  |
| 388 | Obiectivele stabilite sunt încă de actualitate ? |  |
| 389 | Elementele S.M.S. î-şi ating scopul ? |  |
| 390 | Se alocă suficiente resurse ? |  |
| 391 | Recomandările şi propunerilor formulate pe timpul inspecţiilor interne şi externe, având desemnate termene de finalizare şi persoane responsabile, sunt adoptate şi apoi verificate de operator ? |  |
| 392 | Execută operatorul economic analiza referitoare la atingerea obiectivelor stabilite în P.P.A.M. sau R.S. ? |  |
| 393 | Toate măsurile prezentate mai sus se regăsesc şi în colaborarea cu contractorii ? |  |
| 394 | Se realizează la nivelul conducerii operatorului economic revizuirea în baza rezultatului auditurilor şi prin monitorizarea performanţelor ? (Se va da un exemplu care se va dezvolta) |  |
| 395 | Rezultatele revizuirilor sunt aduse la cunoştinţa angajaţilor şi contractorilor ? *Notă: evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenţei documentelor, ci şi prin evaluarea implementării / funcţionării acestora în cadrul activităţii desfăşurate de operatorul economic. |  |
| 396 | RESPECTAREA NORMELOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Controlul operatorilor se va realiza pe fluxul tehnologic şi în ordinea sectoarelor de producţie de bază şi auxiliare, spaţii de depozitare, ateliere, grupuri sociale spaţii administrative. Din punct de vedere constructiv : A determinat operatorul economic pericolul de explozie sau incendiu în raport cu amplasarea generală a obiectivului faţă de vecinătăţi ? |  |
| 397 | Sunt respectate distanţele de siguranţă d.p.d.v. al prevenirii incendiilor între clădiri şi în interiorul clădirilor ? |  |
| 398 | A fost determinată stabilitatea la foc a construcţiei, care sunt documentele care probează acest lucru ? |  |
| 399 | Au fost determinate compartimentele de incendiu, care sunt elementele de compartimentare şi cum este realizată protecţia golurilor dintre acestea ? |  |
| 400 | Au fost stabilite căile de acces, evacuare, intervenţie (gabarit, număr, materiale de construcţie utilizate, marcare şi semnalizare) ? |  |
| 401 | Casele scărilor – dacă este cazul – au gabaritele prevăzute, sunt suficiente ca număr, iluminatul este corespunzător, sunt închise/deschise, sunt prevăzute cu uşi cu sisteme de autoblocare, etc.) ? |  |
| 402 | Există şi sunt bine dotate ascensoarele de intervenţie ? (dacă este cazul ) |  |
| 403 | Există şi funcţionează dispozitivele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, precum şi a suprafeţelor de decomprimare în caz de explozie ? |  |
| 404 | Sistemele şi instalaţiile utilitare ale construcţiilor sunt fără improvizaţii, sunt corelate acestea cu mediul de lucru corespunzător sectorului ? |  |
| 405 | Este respectată obligaţia ca traseul instalaţiilor să nu fie realizat prin spaţii care nu permit amplasarea acestora, la trecerea prin elemente de construcţie cu anumite limite de rezistenţă la foc este asigurată obturarea golurilor cu materiale cu aceiaşi limită de rezistenţă la foc ? |  |
| 406 | Dispune operatorului economic de instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor ? |  |
| 407 | Există obligativitatea prevederii acestora ? |  |
| 408 | Dacă acestea există, asigură necesarul pentru fiecare instalaţie ? |  |
| 409 | Sunt acestea verificate permanent, există un contract de mentenanţă, firma este autorizată pentru astfel de lucrări ? |  |
| 410 | S-a realizat ignifugarea şi tratarea cu substanţe termoprotectoare a elementelor de construcţii, după caz ? |  |
| 411 | Din punct de vedere al instalaţiilor utilitare şi de protecţie împotriva incendiilor: Există pe amplasament instalaţii şi recipienţi aflaţi sub presiune ? |  |
| 412 | Daca da, există avize de instalare şi punere în funcţiune ? |  |
| 413 | Configuraţia instalaţiei corespunde cu cea prezentată în raportul de securitate ? |  |
| 414 | Poate confirma operatorul economic că a verificat conformitatea cu reglementările la foc ale instalaţiilor şi că rezultatele sunt pozitive ? |  |
| 415 | Au fost luate măsurile de protecţie împotriva incendiilor şi a exploziilor pe timpul golirii instalaţiilor, recipienţilor şi rezervoarelor ? |  |
| 416 | Au fost executate repararea şi întreţinerea de către personal atestat şi la termenele impuse de către reglementările în vigoare ? |  |
| 417 | Sunt branşamentele instalaţiilor electrice realizate corespunzător ? |  |
| 418 | Sunt bine întreţinute şi realizate corespunzător staţiile de transformare, tablourile electrice de distribuţie, întrerupătoarele şi separatoarele, dispozitivele de protecţie împotriva supracurenţilor ? |  |
| 419 | Este bine realizată separarea circuitelor de iluminat faţă de cele de forţă ? |  |
| 420 | Există instalaţii pentru asigurarea scurgerii la pământ a electricităţii statice? |  |
| 421 | Există instalaţii pentru asigurarea scurgerii la pământ a trăsnetului? |  |
| 422 | Are operatorul economic contract de întreţinere şi reparare a acestora cu o firmă autorizată ? |  |
| 423 | Când a fost realizat ultimul control ? |  |
| 424 | Se asigură exploatarea corespunzătoare prin folosirea personalului propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 425 | Dispune operatorul economic de instalaţii de ventilaţie/climatizare ? |  |
| 426 | Daca da, are acesta contract de întreţinere cu o firmă autorizată ? |  |
| 427 | Când a fost executat ultimul control, şi dacă da, unde a fost consemnat? |  |
| 428 | Dispune operatorul economic de instalaţii şi mijloace de încălzire ? |  |
| 429 | Dacă da, ce tip de combustibil foloseşte ? |  |
| 430 | Are operatorul economic contract de întreţinere şi reparare cu o firmă autorizată ? |  |
| 431 | Dacă da, când a fost executat ultimul control şi unde este consemnat acest lucru ? |  |
| 432 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 433 | Dispune operatorul economic de instalaţii de detectare/semnalizare a incendiilor, dacă da, ce tip ? |  |
| 434 | Dispun acestea de supraveghere parţială sau totală? |  |
| 435 | Acoperă aceste instalaţii suficiente spaţii pe amplasament ? |  |
| 436 | Dispune operatorul economic de contract de întreţinere, verificare şi reparare cu o firmă autorizată ? |  |
| 437 | Când au fost controlate ultima oară instalaţiile ? |  |
| 438 | Există un registru al instalaţiilor unde sunt consemnate verificările ? |  |
| 439 | Dispune operatorul economic de instalaţii de alarmare/avertizare la incendiu ? |  |
| 440 | Dacă da, ce tip (sonoră – pe bandă magnetică preînregistrată, megafon, etc. sau optică) ? |  |
| 441 | Care este periodicitatea verificării acestora şi unde se consemnează acest lucru ? |  |
| 442 | Dispune operatorul economic de sisteme de limitare a propagării incendiilor cum ar fi : uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprire automată a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn, etc. ? |  |
| 443 | Sunt acestea distribuite conform prevederilor regulamentare ? |  |
| 444 | Dispune operatorul economic de iluminat de siguranţă ? |  |
| 445 | Ce tip de alimentare foloseşte pentru acesta ? |  |
| 446 | Dispune operatorul economic de o a doua sursă de energie electrică ? |  |
| 447 | Are contract de întreţinere şi reparare cu o firmă autorizată ? |  |
| 448 | Când a fost ultima oară controlat şi unde s-a consemnat acest lucru ? |  |
| 449 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 450 | Dispune operatorul economic de sistem de detectare a gazelor ? |  |
| 451 | Dacă da, acesta funcţionează corespunzător, are asigurată mentenanţa de o firmă specializată ? |  |
| 452 | Când a fost executată ultima verificare şi unde s-a consemnat acest lucru ? |  |
| 453 | Dispune operatorul economic de sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi ? |  |
| 454 | Dacă da, ce sistem de acţionare are, ce spaţii sunt protejate cu astfel de sisteme ? |  |
| 455 | Are operatorul economic contract de întreţinere şi reparare cu o firmă autorizată ? |  |
| 456 | Când a fost ultima oară controlat şi unde s-a consemnat acest lucru ? |  |
| 457 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 458 | Dispune operatorul economic de instalaţie de alimentare cu gaze naturale/GPL ? |  |
| 459 | Care este scopul acestei instalaţii – prepararea hranei sau industrial ? |  |
| 460 | Are contract de mentenanţă operatorul economic cu o firmă autorizată ? |  |
| 461 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 462 | Dispune operatorul economic de instalaţie de stingere tip sprinkler/drencer/apă pulverizată/ceaţă de apă ? |  |
| 463 | Dacă da, asigură aceste instalaţii protecţia parţială sau totală pe amplasament ? |  |
| 464 | Are operatorul economic contract de întreţinere şi reparare cu o firmă autorizată ? |  |
| 465 | Când a fost executat ultimul control şi unde a fost consemnat acest lucru ? |  |
| 466 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 467 | Dispune operatorul economic de instalaţie de stingere cu gaze ? |  |
| 468 | Dacă da, are acesta contract de întreţinere şi reparare cu o firmă autorizată ? |  |
| 469 | Când a fost executat ultimul control şi unde a fost consemnat acest lucru ? |  |
| 470 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 471 | Dispune operatorul economic de instalaţii de stingere (pulbere, spumă, etc.)? |  |
| 472 | Are contract de mentenanţă operatorul economic cu o firmă autorizată ? |  |
| 473 | Asigură operatorul economic o exploatare corespunzătoare prin personal propriu calificat, potrivit reglementărilor de exploatare specifice ? |  |
| 474 | Dispune operatorul economic de suficiente stingătoare, sunt acestea adecvate, certificate şi verificate periodic de firme atestate ? |  |
| 475 | Dispune operatorul economic de hidranţi interiori/coloane uscate ? |  |
| 476 | Dacă da, sunt acestea alimentate la reţeaua oraşului sau la rezerva de apă ? |  |
| 477 | Dispune operatorul economic de hidranţi exteriori ? |  |
| 478 | Dacă da, în ce număr, la ce distanţă faţă de clădire/depozite şi pe ce laturi ? |  |
| 479 | Sunt aceştia alimentaţi la reţeaua oraşului sau la rezerva de apă ? |  |
| 480 | Ce cantitate conţine rezerva de apă (mc) ? |  |
| 481 | Reţeaua este inelară sau ramificată ? |  |
| 482 | Din punct de vedere organizatoric: Are stabilită operatorul economic organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă ? |  |
| 483 | Sunt stabilite şi respectate reglementările privind fumatul ? |  |
| 484 | Sunt stabilite şi respectate reglementările privind lucrul cu foc deschis ? |  |
| 485 | Sunt menţinute libere căile de evacuare în cazul producerii unor incendii ? |  |
| 486 | Pe amplasament sunt realizate marcările şi semnalizările din punct de vedere a prevenirii şi stingerii incendiilor ? |  |
| 487 | Cum este stabilit modul de colectare, depozitare şi evacuare sau distrugere a deşeurilor ? |  |
| 488 | Sunt afişate şi cunoscute de către personal instrucţiunile de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor ? |  |